RECORRIDOS DE CAMPO

1.- Localización del Espacio Protegido.

Nombre y clave: ES4150100  Campo de Azaba

Localidad principal: Campillo de Azaba (Salamanca).

UTM centrales aproximadas: 694452, 4487216.

Fecha de muestreo: 07-08-2014

2.- Descripción

El Espacio se sitúa en el suroeste de la provincia de Salamanca, limitando con Portugal por el oeste. El territorio incluye una comarca de relieves bastante llanos, con unas altitudes máximas en torno a los 800-900 metros, y con pequeñas colinas aisladas. El paisaje está formado por encinares en su mayoría adehesados y alternados con cultivos de secano, pastizales, pinares de repoblación y zonas de matorral.

Este Espacio incluye tramo fluvial del río Riveras de Azaba, en el que confluyen  el río Rivera de Madriegue,  el río Rivera Pasiles y  el río Rivera Sestil, en otro valle se encuentra el río Rivera del Campo, y en otro valle continuo un tramo del Arroyo del Bodón. Forman parte de la cuenca del Agueda, el río Rivera de Azaba es afluente directo de este río, este río más el Rivera de Campo entran en el LIC Campo de Argañán situado aguas abajo.

3.- Puntos de aplicación de índices.

3.1 Características generales: Primera parada: UTM: 685930, 4476419.  Rivera de la Fresneda

1.- Se trata de un tramo recto dentro de un segmento sinuoso, próximo a la localidad de La Alberguería de Argañán.

2.- Descripción del valle: Valle tipo II, la vegetación natural de las laderas está formado por rebollos, encinas y matorral mediterráneo. El uso actual es ganadero.

3.- Descripción del cauce: La anchura del cauce es de aproximadamente de 50 m y la profundidad del bankfull es de 1,5-2,5 m. La anchura y la profundidad de la lámina de agua no se pudo determinar, pues en el momento de la visita, el río estaba seco. Las orillas están elevadas  respecto al nivel del lecho del cauce, formando pequeñas motas en ambos márgenes del río. La granulometría presenta la siguiente distribución 20 %  bolos, 20 % gravas y 60 % arenas. El sombreado del cauce alcanza un 40 %, se encuentran una proporción baja de refugios formados por cornisas, bancos y cuevas, la vegetación acuática y colgante llega cubre un 20 % del cauce.

Tampoco se puede determinar con precisión la distribución de mesohábitats.

4.- Estado de las aguas: El río está seco, aunque conserva pozas con agua y remansos aguas arriba de los obstáculos naturales y artificiales del cauce.

5.-Alteraciones generales: reducción y alteración de las riberas, alteraciones hidromorfológicas  por la presencia de obstáculos y motas.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de vegetación, estas bandas de vegetación de ribera no presentan una cobertura continua a lo largo del tramo fluvial. La primera banda, situada más cerca del agua, está formada por una sauceda blanca con varias especies de sauces. En cuanto a la segunda banda, está formada por una fresneda acompañada por plantas espinosas, se encuentra degradada por la presencia de prácticas ganaderas en la zona. En los tramos donde hay vegetación de ribera, la anchura varía entre 7 y 15 m. en las dos orillas.

Primera banda: Árboles dominantes: Salix alba; Arbustos dominantes: Salix atrocinerea.

Segunda banda: Árboles dominantes: Fraxinus angustifolia. Especies acompañantes: Rubus ulmifolius.

7.- Valor del RQI.

Punto 1a- Coordenadas: 685930, 4476419, La Alberguería de Argañán. Valor 73. Regular.

3.2.  Características generales. Segunda parada: UTM 695526, 4487110. Río Rivera de Azaba.

1.- Se trata de un tramo recto dentro de un segmento sinuoso, en la localidad de Campillo de Azaba.

2.- Descripción del valle: Valle tipo III, la vegetación natural de la ladera es un encinas acompañado por matorral mediterráneo. El uso es agrícola y ganadero.

3.- Descripción del cauce: Anchura del  cauce aproximada 60 m. y profundidad del cauce 2 m.,  la anchura de la lámina (no tiene agua), profundidad de la lámina (no tiene agua). La granulometría de este tramo está compuesta por: 60% arenas y 40% gravas. El sombreado del cauce alcanza un 60 %, presenta una baja presencia de refugios producidos por cuevas, bancos y cornisas, no se puede apreciar el recubrimiento por la vegetación acuática.

Tampoco se puede determinar con precisión la distribución de mesohábitats.

4.- Estado de las aguas: El río está seco, aunque conserva pozas con agua.

5.-Alteraciones generales: alteración de las riberas.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de vegetación, la primera banda, situada más cerca del agua, está formada por una sauceda mixta, y la segunda banda está formada por una fresneda. Ambas bandas de vegetación de ribera, presentan ejemplares de chopos de repoblación de diferentes edades. La anchura de la vegetación de ribera varía entre 10 y 35 m. en las dos orillas.

Primera banda: Arbustos dominantes: Salix atrocinerea, Salix salviifolia. Especies acompañantes: Populusxcanadensis.

Segunda banda: Árboles dominantes: Fraxinus angustifolia. Especies acompañantes: Populusxcanadensis.

7.- Valor del RQI.

Punto 2a- Coordenadas: 695526, 4487110, Campillo de Azaba. Valor 79. Regular.

4.- Identificación y estado de los hábitats fluviales del Espacio Protegido.

En este Espacio se cita en su ficha descriptiva,  que están incluidos los siguientes 3150, 91B0 92A0 y  6420.

No hay citados hábitats tipo río. Se incluyen dos  hábitats de ribera, el 91B0 y el   92A0. También se incluyen como hábitat formaciones tipo lago temporal correspondiente al hábitat 3150, que durante el estiaje están secas. Finalmente hábitats formado por comunidades vegetales ligadas a freatismo temporal el 6420.

En cuanto a las formaciones de ribera se han encontrado los dos tipos de hábitats, complementándose en las riberas de estos ríos, apareciendo normalmente el hábitat 92A0 en primera banda y las fresnedas en segunda banda.

Durante la visita  se observaron numerosos lugares con comunidades de juncos y grandes hierbas de carácter hidrófilo, que formaban el hábitat 6420.

Durante la visita en estiaje estos ríos se han convertido en una sucesión de pozas de agua no fluyente, en las que es difícil determinar el tipo de hábitat tipo río al que  se asemejan, pero consideramos que los tramos fluviales observados   se corresponden  con el tipo  3260, más que a los otros tipos incluidos en la Directiva.

5.- Revisión de los obstáculos.

En este Espacio hay dos obstáculos de los cuales se ha visitado uno:

Obstáculo 1. Código 1016. Coordenadas UTM: 685838, 4476449; Rivera de la Fresneda. Localidad: La Alberguería de Argañán. Se trata de un obstáculo de piedra y  hormigón, que sirve para la toma de agua, pero se encuentra abandonado y carece de canal de derivación. Tiene 54 m. de largo, 4,4 m. de alto y 4 m. de ancho.

Es infranqueable,  no tiene dispositivo de paso y limita la regulación de caudales hasta que este rebosa. Crea un remanso, en forma de pequeño lago, de 150 m. aguas arriba.

6.- Conclusión sobre el estado de los hábitats del Espacio Protegido

Este Espacio tiene como valores principales, los bosques naturales de frondosas, que en parte están adehesados para uso ganadero, y las poblaciones de aves, algunas de gran importancia como las rapaces y la cigüeña negra. Desde un punto de vista hidrológico los ríos que lo atraviesan son de pequeña entidad, con una estacionalidad muy marcada, en la que los sustratos muy permeables, hacen que el caudal sea muy escaso durante el estiaje.

En general el tramo fluvial no está muy degradado, esta degradación se observa más en  la zona de ribera, el río mantiene una singularidad propia con secuencias de grandes pozas, interrumpidas por zonas secas.

La presencia de  obstáculos no es un problema mayor en este Espacio, puesto que estrictamente en el Espacio solo hay dos, ya que  no tienen uso y son pequeños podría estudiarse la posibilidad de permeabilizar los  tramos incluidos en este Espacio.

Debe incluirse en este Espacio, algún hábitat tipo río, y aunque sea con ciertas singularidades el tipo más próximo al que podrían parecerse es el hábitat 3260, puesto que los tamos fluviales de este Espacio presenta características, como la temporalidad, y la presencia de un conjunto de plantas acuáticas que son  propias de este hábitat. Dentro de los  hábitats relacionados con el medio hídrico incluidos en la ficha de este espacio, las riberas son de los tipos 91B0 y   92A0. Se han podido localizar zonas en las que las formaciones pueden pertenecer al hábitat 6430. Existen en el Espacio cuerpos de agua de pequeña entidad que se encontraban secos durante la visita, según la ficha descriptiva del Espacio se consideran del tipo 3150, aunque por la información recogida durante este trabajo deberían incluirse en el hábitat 3170, puesto que presentan una marcada estacionalidad que es muy característica y les acerca más a este tipo de sistemas.  La descripción del estado de los hábitats que se han detectado en la visita, es la siguiente:

- 3260. Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. Como se ha dicho este hábitat, dentro de los hábitats de tipo fluvial, es en el que más podrían encajar los tramos de estos ríos.  Como alteración se puede incluir  una posible alteración hidrológica, pero no hay datos de la misma, puesto que los indicadores de alteración hidrológica utilizados en las masas de agua del Espacio, indican que el estado es muy bueno. Posiblemente la extracción de aguas subterránea también podría modificar la temporalidad de estos ríos, aunque los datos cuantitativos de las masas de agua subterránea de este Espacio indican que este es bueno.

- 92A0. Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica. En este Espacio hay poca representación de este hábitat,  las riberas de estos ríos pertenecen a formaciones de saucedas que se incluyen en este hábitat. Encontramos en este Espacio saucedas blancas y una sauceda salviifolia arborescente con fresnos dispersos, normalmente no constituye  bandas continuas, sino que la vegetación se encuentra distribuida   en golpes y parches irregulares.

- 91B0. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. Este hábitat se encuentra formando la segunda banda de vegetación en todos los ríos del Espacio, se presenta como una fresneda arbórea abierta con sauces, la  densidad es variable y en muchos casos la banda no es continua. El estado de conservación es de regular a bueno, y se encuentra degradada principalmente por la actividad ganadera y en algunos tramos por los cultivos. También se encuentran zonas con transición de esta formación hacia el encinar, con formaciones constituidas por  una fresneda abierta, adehesada.

- 6420. Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas. Este hábitat está compuesto por Comunidades mediterráneas de juncos (fundamentalmente Scirpus y Juncus) y grandes hierbas, ambos de carácter higrófilo. En la zona de este Espacio se encuentra el subtipo ecológico: Molinio-Holoschoenenion. Se han detectado zonas con formaciones vegetales formado por esta comunidad vegetal, pero muy escasamente representada y en superficies pequeñas. Entre las causas que pueden atribuirse a su degradación podrían darse el excesivo pastoreo.

- 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación de Magnopotamion Hydrocharition. Este hábitat debería ser sustituido por el 3170, puesto que las formaciones lagunares del Espacio, presentan una marcada estacionalidad, que sufren desecación parcial o completa durante el estío, en la visita estaban secas. Se aprecian modificaciones morfológicas, para ahondar las cubetas y mantener más agua para que abreve el ganado.

Dentro del grupo de las alteraciones más frecuentes en los ríos y sus riberas, consideramos que en este Espacio y afectando a los hábitats que se encuentran incluidos en él, se pueden destacar las siguientes.

Deterioro de las riberas. La actuación directa sobre las riberas es el problema más importante de este Espacio, puesto que al tratarse fundamentalmente de una zona ganadera, existe una invasión del espacio ripario, que o bien se ha eliminado, sustituido o adehesado. Se produce una  presión ejercida por la ganadería y los cultivos, que merman el ancho del bosque de ribera.  En algunos  tramos existe una continuidad del bosque de ribera con los encinares y dehesas de las laderas, manteniéndose una franja de vegetación natural aceptablemente conservada

Figura 1. Rivera de la Fresneda. Localidad: La Alberguería de Argañán. Hábitat 91B0 formado por fresnos, localizados en la segunda banda de vegetación de ribera.

Figura  2. Rivera de la Fresneda. Localidad: La Alberguería de Argañán. Agua remansada por obstáculos naturales. En ambas orillas hay motas de pequeño tamaño. En las orillas se encuentran ejemplares dispersos de Salix alba y Salix atrocinerea.

Figura 3. Rivera de Azaba. Localidad: Campillo de Azaba. Hábitat 92A0, en la primera banda de vegetación de ribera, en la segunda banda se encuentran ejemplares de fresno. En ambas bandas de vegetación se encuentran ejemplares de chopos de repoblación.

Figura  4. Rivera de la Fresneda. Localidad: La Alberguería de Argañán. Obstáculo con código 1016. De hormigón, infranqueable y sin escala de peces. Esta abandonado.

Figura  5. Rivera de la Fresneda. Localidad: La Alberguería de Argañán. Remanso producido aguas arriba del obstáculo con código 1016.

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_Rivera de la Fresneda_ Estación:_1a Paraje:_La Alberguería de Argañán_Fecha:_07-08-2014 Tipo de valle: II_

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 7 | 7 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 5 | 5 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 5+2 | 4+2 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 8 |
| 5. Condición de las orillas. | 9 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 10 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 9 |
| Puntuación final | 73 Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_Riveras de Azaba_ Estación: 2a Paraje: Campillo de Azaba _ Fecha:_07-08-2014 Tipo de valle:_III

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 9 | 10 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 8 | 8 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 5+1 | 5+1 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 9 |
| 5. Condición de las orillas. | 10 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 6 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 7 |
| Puntuación final | 79. Regular |

| Sector fluvial: Rivera de Azaba |  |  |  | Municipio: | Campillo de Azaba | Fecha: 07-08-2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA | PUNTOS | 26 |  | CALIDAD DEL CAUCE |  | PUNTOS | 28 |  | CALIDAD DE LAS RIBERAS | PUNTOS | 19 |
| Naturalidad del régimen de caudal |  | Naturalidad del trazado y de la morfología en planta |  |  | Continuidad longitudinal |  |  |  |
| Tanto la cantidad de caudal como su distribución temporal y sus procesos extremos responden a la dinámica natural | 10 pts |  | El trazado del cauce se mantiene natural y la morf. en planta presenta ccas. acordes a la cuenca y el valle | 10 pts |  | El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector y en ambas márgenes del cauce menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita | 10 pts |
|  |  |  | Se han registrado cambios de trazado artificiales y modif. antrópicas de la morfología en planta del cauce | Restar según long afect e import de cambios (-1a-8) |  | La continuidad longitud. de las riberas naturales puede estar interrumpida por usos del suelo permanentes (naves, graveras, carreteras…) o por superf. con usos del suelo no permanentes (choperas, cultivos, caminos…) | Restar según %long. discont. y % discont perm (-1a-10) |
| Aguas arriba o en el sector hay actuaciones humanas (embalses, vertidos, etc) que modifican la cantidad de caudal y/o su distribución temporal | Restar ptos según grado alteración de Q (-2 a -10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se observan cambios retrospectivos y progresivos en la morf. en planta de carácter antrópico | Restar según import. (-1 a -2) |  |  |  |  | TOTAL | 8 |
|  |  |  | TOTAL | 9 |  |  |  |  | TOTAL | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anchura del corredor ribereño |  |  |  |  |
| Disponibilidad y movilidad de sedimentos |  | Continuidad y naturalidad del lecho y de procesos longitudinales y verticales |  | Las riberas naturales supervivientes conservan toda su anchura potencial, de manera que cumplen perfectamente su papel en el sistema hidrogeomorfológico | 10 pts |
| El caudal sólido llega sin retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial ejerce su función de movilización y transporte de sedimentos | 10 pts |  |  |  |  |  |
|  |  |  | El cauce es natural y continuo; sus procesos longitudinales y verticales son funcionales, naturales y acordes con las ccas. de la cuenca, sustrato, pte y función hidrológica | 10 pts |  | La anchura de la ribera superviviente ha sido reducida por ocupación antrópica | Restar según % anchura media del corredor (de -2 a -8) |
| Hay presas que retienen sedimentos en la cuenca vertiente y en los sectores superiores del sistema fluvial | Restar según %cuenca vert. con retención de sed (-2 a -5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En el sector funcional hay infraestructuras transversales. al cauce que rompen la continuidad del mismo | Restar según tamaño del obstáculo y %long. embalsada (-1 a -5) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| Hay extracciones de áridos o dragados que reducen la disponibilidad de sedimento y alteran su movilidad | Restar según importancia y frec. (-2 a -4) |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
| En el sector hay indicios de dificultad en la movilidad de los sedimentos que pueden atribuirse a factores antrópicos | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Hay puentes, vados u otros obstáculos menores que alteran la continuidad longitudinal del cauce | Restar según haya más de 1 por km (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  |  |  |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 6 |
| Las vertientes del valle y pequeños afluentes que desembocan en el sector cuentan con alteraciones antrópicas que afectan a la movilidad de sedimentos | Restar según importancia (-1 a -3) |  | La topografía del lecho, sucesión de resaltes y remansos, granulometría de los materiales o la vegetación acuática o pionera muestran síntomas de haber sido alterados por dragados, limpiezas, etc | Restar según % long afectada (-1 a -3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Estructura, naturalidad y conectividad transversal |
|  |  |  | TOTAL | 9 |  |  |  |  | TOTAL | 8 |  | En las riberas supervivientes se conservan la estructura natural, la naturalidad de las sp. y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico | 10 pts |
| Funcionalidad de la llanura de inundación |  | Naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral |  | Hay presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, desbroces, basuras, uso recreativo…) que alteran su estructura, o bien la ribera se ha matorralizado por desconexión con el freático | Restar según import. alteraciones y %extensión (-1a-4) |
| La llanura de inundación puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de energía en crecida, laminación de Q-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos | 10 pts |  | El cauce es natural y con capac. de movilizarse lateralmente, márgenes naturales con morfol. acorde con los procesos de erosión y sedimentación | 10 pts |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La naturalidad de la vegetación ribereña ha sido alterada por invasiones o repoblaciones | Restar según importancia de alteraciones (-1 a -2) |
| La llanura de inundación cuenta con defensas longitudinales que restringen las funciones naturales de laminación, decantación y disipación de energía | Restar según contin. defensas y %restricc (-1a-5) |  | El cauce ha sufrido canalización total o hay defensas de margen no continuas o infraestructuras adosadas | Restar por % longitud afectada(-1a-6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | En el sector hay infraestructuras lineales, bien longitudinales o diagonales (carreteras, acequias, defensas, pistas, caminos…) que alteran la conectividad transversal del corredor | Restar según %suma long respecto la long de ribera (-1a-4) |
| La llanura de inundación tiene obstáculos transversales que alteran los procesos de desbordamiento e inundación y crecidas | Restar según abund. de obstác.(-1 a -2) |  | Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o intervenciones que modifican su morfología natural | Restar según importancia (-1 a -2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| La llanura de inundación presenta usos del suelo que reducen su funcionalidad natural o bien ha quedado colgada por dragados o canalización del cauce | Restar según superf. terrenos imperm.(-1 a -3) |  | Se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser efecto de actuaciones aguas arriba | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  | TOTAL | 8 |  |  |  |  | TOTAL | 10 |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 5 |
|  |  |  |  |  |  | VALOR FINAL DEL ÍNDICE IHG | 73 Calidad buena |  |  |  |  |