RECORRIDOS DE CAMPO

1.- Localización del Espacio Protegido.

Nombre y clave: ES4180070  Riberas del río Cega

Localidad principal: Mojado, Valladolid y Cuellar Segovia, Castilla y León.

UTM centrales aproximadas: 362945,5085; 4587013,044

Fecha de muestreo: 31-01-2014

2.- Descripción

El espacio se corresponde con las riberas de este río, que transcurre por la comarca de Tierra de Pinares en un valle bien conformado principalmente utilizado para explotación forestal aunque también hay uso agrícola. El sustrato predominante principalmente arenoso, permite que el río construya y modifique su trazado, que es muy sinuoso, también esta componente geológica favorece que el río se estreche y encaje en su propio cauce, presentando en gran parte de su recorrido fuertes taludes en las orillas. Las   masas  tipo río que se encuentra en el Espacio protegido son la 383, 385,  y la 392, que corresponden todas con  tramos del  río Cega.

3.- Puntos de aplicación de índices.

3.1. Características generales: Primera parada: UTM: 361645, 4587619.

1.- Se trata de un tramo recto entre Mojados y Megeces, muy alterado por la actividad agrícola y por modificaciones morfológicas en sus terrazas, posiblemente para aprovechamientos de arena.

2.- Descripción del valle: Valle abierto entre tipo  III,  la vegetación natural de las laderas es un pinar. El uso actual es agrícola.

3.- Descripción del cauce: Anchura del cauce 30 m, la anchura de la lámina 9 m., la profundidad del bankfull es de 3 m. y de la lámina de agua 0,35 m. Meandriforme regular, granulometría, arena y algo de finos limo y arcilla. El sombreado del cauce es muy bajo no alcanza el 20 %, con pocos refugios formados por  cornisas o bancos, la vegetación acuática y colgante llega a recubrir un 20 % del cauce.

La distribución de mesohábitats es de un 50 % tabla y un 50 % de pozas, apenas hay presencia de corrientes.

4.- Estado de las aguas: aguas con algo de turbidez por el trasporte de finos, no hay travertinización.

5.-Alteraciones generales: principalmente morfológicas, posibles aprovechamientos abandonados.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de vegetación, el grado de cobertura de las especies dominantes es de 40 % el de las acompañantes del 30 %. La alteración de la ribera es muy alta, no presenta repoblaciones. El ancho de ribera es de 3 m. en la orilla derecha,  en la izquierda presenta una llanura que no ha sido ocupada por los cultivos y ha sido colonizada por ejemplares jóvenes de Salix. Las bandas de vegetación presentan  una cobertura muy discontinua.

Primera banda: Árboles dominantes: Populusxcanadensis; arbustos dominantes: Salix salviifolia.

Segunda banda: Salix salviifolia.

7.- Valor del RQI:

Punto 1a- Coordenadas: 361645, 4587619, Entre Mojados y Megeces. Valor 53. Pobre.

3.2 Características generales. Segunda parada: UTM  376544, 4582541.

1.- Se trata de un tramo bastante recto en Mata de Cuellar, inserto en un pinar denso.

2.- Descripción del valle: Valle abierto pero ligeramente encajado entre  tipo II y III, forestal de sustrato arenoso, la vegetación natural de la ladera es un pinar.

3.- Descripción del cauce: Anchura del  cauce 20 m, la anchura de la lámina 12 m. recto regular, granulometría, arena principalmente y limo. El sombreado del cauce alcanza un 30 %, se encuentran una moderada extensión de refugios, la vegetación acuática y colgante llega a recubrir un 20 % del cauce.

La distribución de mesohábitats es de un 20 % corriente, un 50 % tabla y un 30 % de pozas.

4.- Estado de las aguas: Presenta una turbidez baja, el sustrato tienen un recubrimiento en finos de un 10 % y no hay  travertinización.

5.-Alteraciones generales: fuertes procesos de incisión.

6.- Descripción de la ribera: La ribera queda encajada en una estrecha banda a los lados del cauce, con unas fuertes pendientes en los taludes laterales de difícil colonización que ascienden a la zona más llana donde se extiende el pinar. Presenta dos bandas de vegetación, el grado de cobertura de las especies dominantes es del 60 % el de las acompañantes del 40 %. La alteración de la ribera es mediana no hay repoblaciones, puesto que no hay espacio ribereño apenas. El ancho de ribera está comprendido entre los   3 a 5 m. en ambas orillas, las bandas presentan una cobertura continua con ligeras interrupciones en las que no hay vegetación.

Primera banda: Árboles dominantes: Alnus glutinosa, Arbustos dominantes: Salix  salviifolia.

Segunda banda: Árboles dominantes: Populusxcanadensis y ejemplares aislados de Populus nigra.

7.- Valor del RQI:

Punto 1b- Coordenadas: 376544, 4582541, Mata de Cuellar. Valor 61. Regular.

3.3 Características generales. Tercera parada: UTM  380466, 4581636.

1.- Se trata de un tramo sinuoso en Vallelado en el paraje del Molino de Minguela, inserto en un pinar denso.

2.- Descripción del valle: Valle no totalmente abierto, ligeramente encajado en una terraza próxima al cauce que forma un lugar estrecho de unos 200 m a los lados del cauce, el valle podría considerarse  entre los  tipos II y III, el uso del valle es forestal y agrícola, el  sustrato es arenoso, la vegetación natural de la ladera es un pinar.

3.- Descripción del cauce: Anchura del  cauce 75 m, la anchura de la lámina 14 m. tramo sinuoso regular, granulometría, arena principalmente con gravas y limos. El sombreado del cauce alcanza un 50 %, se encuentran de una moderada a alta extensión de refugios formados principalmente por cornisas y la vegetación de más envergadura, la vegetación acuática y colgante llega a recubrir un 40 % del cauce.

La distribución de mesohábitats es de un 50 % corriente, un 30 % tabla y un 20 % de pozas.

4.- Estado de las aguas: Presenta una alta turbidez por el transporte de finos que se produce con la crecida reciente, el sustrato tienen un recubrimiento en finos de un 30 % y no hay  travertinización.

5.-Alteraciones generales: no destacables.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de vegetación, el grado de cobertura de las especies dominantes es del 70 % el de las acompañantes del 60 %. La alteración de la ribera es baja y no hay repoblaciones de chopo. El ancho de ribera es irregular entre  20 a 30 m. en la orilla derecha y unos 10 a 15 m. en la izquierda, por la orilla derecha discurre un antiguo canal abandonado y relleno de materiales finos que limita la zona ocupada por vegetación de ribera y la separa del pinar, dejando lugares muy amplios que han sido colonizados por la vegetación después de haber sido abandonados los huertos. Las bandas presentan una cobertura continua en casi toda su longitud continua.

Primera banda: Árboles dominantes: Alnus glutinosa, Árbustos dominantes: Salix purpurea; Árboles subdominantes: Salix fragilis.

Segunda banda: Árboles dominantes: Populusxcanadensis y ejemplares aislados de Populus nigra.

7.- Valor del RQI:

Punto 1c- Coordenadas: 380466, 4581636, Vallelado. Valor 75. Regular.

4.- Identificación y estado de los hábitats fluviales del Espacio Protegido.

Dominancia del 92A0, se encuentra muy modificado por las repoblaciones de chopo y la proximidad de cultivos, se corresponde  con una sauceda mixta. Respecto al 91B0, las fresnedas apenas existen como formación vegetal y sólo se encuentran ejemplares aislados de fresno. Similar situación ocurre con el hábitat 91E0.

El hábitat 3260 se ha detectado en la visita, pero es difícil atribuirle una extensión concreta por encontrarse en puntos dispersos de la lámina de agua.

En cuanto al  6420, no  se encontró en la visita ningún lugar donde la formación vegetal pudiera considerarse atribuible a este hábitat, posiblemente en otras estaciones puedan detectarse  parches de  revegetación atribuibles a ese tipo de hábitat.

5.-Revisión de los obstáculos.

Dentro del LIC  se encuentran obstáculos tanto en el río principal como en el Pirón; también se visitó el río Cerquilla, para comprobar el estado de los azudes más próximos y la posibilidad de liberar espacio fluvial en este afluente.

Los obstáculos visitados han sido:

Obstáculo 1- Coordenadas UTM: 358271; 4592451; Río Cega. Localidad Mojado. Se trata de un azud muy grande destinado a producción hidroeléctrica, con central en funcionamiento, tiene 150 m. de largo y 8 m. de alto y 4 m de ancho.

No es franqueable,  tiene una escala de peces construida recientemente, bien diseñada con tres tramos. Crea un remanso muy extenso aguas arriba de 290 m.  Modifica  la circulación de caudales por el gran volumen del vaso. También produce  un cambio significativo aguas abajo, puesto que el agua cae desde una altura elevada cuando lo rebasa y el tramo aguas abajo se asienta sobre un sustrato muy suelto y fácilmente erosionable, por lo que forma un gran talud en la zona de descarga.

Obstáculo 2.- Coordenadas UTM: 361391; 4588385; Río Cega. Localidad: Mojado. Actualmente derruido, corresponde con el azud de una antigua central harinera.

Obstáculo 3.- Coordenadas UTM: 373553; 4582195; Rio Pirón,  Localidad: Íscar. Es un azud de grandes dimensiones utilizado para la recarga del acuífero, es de hormigón, tiene 67 m de largo, 17 de alto y  7 m de ancho. No es franqueable ni tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 200 m. aguas arriba. Impide la circulación de caudales notablemente puesto que el vaso es de grandes dimensiones.

Obstáculo 4.- Coordenadas UTM: 377141; 4582621; Río Cega Localidad Mata de Cuellar. Es un antiguo azud de riego, actualmente en estado ruinoso, construido en hormigón y destruida la parte central.   Tiene 37 m de largo por 4 m de ancho, y una altura de 7 m. No es franqueable puesto que provoca un escalón de grandes dimensiones en su caída al excavar el agua  en un sustrato muy blando. No tiene dispositivo de franqueo, no produce una curva de remanso significativa.

Obstáculo 5.- Coordenadas UTM: 381019; 4581560; Río Cega Localidad Vallelado. Es un antiguo azud de riego, actualmente en estado ruinoso, construido en bloque de piedra y destruida su parte central.   Tiene 40 m de largo por 4 m de ancho, y una altura de 5 m. Puede ser en parte franqueable para algunas especies. No tiene dispositivo de franqueo, no produce una curva de remanso significativa.

Obstáculo 6.- Coordenadas UTM: 385836; 458461; Río Cega Localidad Cuellar. Derruido, situado en las proximidades de una granja de gallinas en el paraje conocido como Barrancales.

Obstáculo 7.- Coordenadas UTM: 393873; 4581837; Río Cerquilla Localidad Cuellar. Situado en las proximidades de un campo de golf. Es un pequeño azud de riego, que produce una pequeña elevación en la lámina de agua, posiblemente para introducir algún artificio para riego. Tiene 10 m de largo por 4 m de ancho, y una altura de 1,5 m. Puede ser en parte franqueable para algunas especies. No tiene dispositivo de franqueo, no produce una curva de remanso significativa.

6.- Conclusión sobre el estado de los hábitats del Espacio Protegido

La zona corresponde con el tramo bajo del río Cega, incluye dos tramos a su paso por la provincia de Valladolid, uno casi en su confluencia con el río Duero y otro, de mayor longitud, más próximo a la vecina provincia de Segovia.​ El río recibe un gran tributario el Pirón pero que no está dentro del LIC. Desafortunadamente este río tiene un gran azud (obstáculo 3) muy grande e infranqueable por lo que no existe posibilidad de conexión de la fauna entre los dos ríos.  El río Cega es muy interesante desde un punto de vista  geológico puesto que discurre encajado entre sedimentos arenosos y margocalizos, en ocasiones el cauce excava un profundo talud en el terreno aislándose del resto de la llanura aluvial lo que ha favorecido que no sea colonizado por cultivos, al menos la franja más próxima al río y que queda abajo. También es interesante la conexión de este río con la vegetación de ladera, densas masas de pinares que forman un continuo con la vegetación de ribera. La  degradación de esta masa de agua se produce principalmente por la sucesión de obras transversales que se suceden en el tramo, aunque ya han sido demolidos algunos, hay dos que se encuentran en estado ruinoso, justo en el centro de este espacio y que si pudieran hacerse franqueables, se conseguirían casi liberar prácticamente todo el tramo fluvial incluido en el espacio protegido, hasta llegar al Bodón de la Ibienza en Lastras de Cuellar que por sus dimensiones produce la interrupción de la continuidad fluvial hacia la cabecera de este río.

Los hábitats relacionados con el medio hídrico incluidos en la ficha de este espacio son:

- 3260. Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. Este hábitat tipo río es al que corresponden la mayor parte de los tramos de ese Espacio. Las principales alteraciones que lo afectan, es la regulación de caudales producida por los obstáculos transversales, especialmente el más grande la presa del Bodón de la Ibienza, por otro lado la otra alteración importante es la interrupción de la continuidad longitudinal.

- 91B0. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. Este hábitat apenas se detectó en la visita, como se ha citado anteriormente, en algunos tramos aparecen ejemplares de fresno, formando agrupaciones forestales mixtas con chopo, donde el fresno no llega a ser dominante.

- 91E0*.Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Al igual que en el habitat anterior, no se ha encontrado formaciones donde dominen estas especies, y sólo aparecen ejemplares aislados.

- 92A0. Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica. Este es el hábitat más extendido en este Espacio Protegido, existen bandas pero de superficie reducida formando hileras estrechas a ambos lados del cauce, bien conservados en los tramos más inaccesibles donde el cauce ha excavado en tramos de gran profundidad. La mayoría de los chopos están sustituidos por chopos de repoblación, se encuentra en algunos puntos una sauceda mixta  en la que se han visto ejemplares de S. fragilis con S. purpurea, pero no excesivamente poblada ni extensa.

- 6420. Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas. Este hábitat está compuesto por Comunidades mediterráneas de juncos (fundamentalmente Scirpus y Juncus) y grandes hierbas, ambos de carácter higrófilo. En la zona de este Espacio se encuentra el subtipo ecológico: Molinio-Holoschoenenion. No se ha detectado su presencia en la visita; puesto que estas comunidades se encuentran  ligadas a zonas con freatismo temporal, es posible que se puedan apreciar mejor en otras estaciones del año.

Dentro del grupo de las alteraciones más frecuentes en los ríos y sus riberas, consideramos que en este Espacio y afectando a los hábitats que se encuentran incluidos en él, se pueden destacar las siguientes.

- Desnaturalización hidrológica.  Este  problema se produce por la capacidad de regulación de las presas y azudes que se suceden en el tramo, la regulación y modificación del régimen de caudales no es grave, puesto que  en este río no se encuentra ningún gran embalse que produzca una regulación grave de los caudales. Pero el elevado número de azudes y las dimensiones de alguno de estos, pueden producir una modificación que puede producir efectos sobre el funcionamiento hidrológico de este río.

- Deterioro de las riberas. La actuación directa sobre las riberas en este Espacio, produce que dos de los hábitats de ribera que se encuentran en él, están alterados y la superficie que ocupan es menor de la que tendrían que ocupar de forma natural. También se observa sustitución de las riberas por plantaciones de chopo; estas se sitúan  próximas al cauce, eliminado gran parte de la ribera natural, o bien  alejadas de él, donde se ha producido un desarrollo  aceptable de la vegetación ribereña natural.

- Limitación de los flujos sedimentarios. Esta alteración si es  importante en este Espacio, por el elevado número de obstáculos  transversales. En este río las consecuencias de esta alteración son muy relevantes, puesto que el río transita sobre sustratos arenosos, fácilmente erosionables, y se encaja con facilidad, produciéndose una desconexión hidrológica entre el cauce y las riberas adyacentes. En ocasiones y acompañado de la utilización de las riberas para repoblaciones, se ha observado problemas de incisión y sobreelevación de la llanura respecto al cauce, pudiendo provocar limitaciones al desbordamiento en crecidas.

- Interrupción  de la continuidad longitudinal. Además de los efectos ya descritos de captura de sedimentos y modificación del flujo, los obstáculos encontrados en este Espacio producen una modificación de la distribución de mesohábitats, especialmente aguas arriba, al crear láminas de agua paradas de gran extensión en algunos casos. La distribución de mesohábitats cambia disminuyendo las  zonas de corriente, que son sustituidas por  los remansos producidos por los azudes.  Por otro lado la mayoría de ellos son infranqueables y no disponen de dispositivo de paso, por lo que producen un efecto barrera notable sobre la fauna que realiza movimientos migratorios de estos ríos. Se localizaron en el Espacio dos azudes semiderruidos, cuya permeabilizacion repercutiría notablemente en el aumento del espacio fluvial libre, dentro del Espacio.

Figura 1. Azud de Cardiel, en Mojados actualmente en uso para producción de energía eléctrica, infranqueable con dispositivo de paso.

Figura  2. Escala de peces en el azud de Cardiel.

Figura 3. Azud en el río Pirón, infranqueable, que impide la continuidad longitudinal de este tramo y su unión con el Cega.

Figura 4. Azud de Mata de Cuellar, situado en un tramo rodeado de un denso pinar. El azud no tiene uso pero parte de él continua produciendo un obstáculo en el río.

Figura 5. Azud en Vallelado, también sin uso actualmente y en estado ruinoso, en parte derruido, pero todavía produce efectos adversos en el funcionamiento fluvial.

Figura 6. Estado de la vegetación de ribera en un tramo característico del Cega, el cauce se encuentra inmerso en una ribera con taludes muy pronunciados, las fuertes pendientes hacen inaccesible una franja a los márgenes del río, que conserva en buen estado la vegetación de ribera, que en este caso se encuentra perimetrada por bosque de pinos.

Figura 7. Azud en Cuellar en el arroyo Cerquilla, en las inmediaciones de un campo de golf.

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Cega_ Estación:_1a  Paraje:_Megeces  Fecha:_31-1-2014 Tipo de valle: III___

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 6 | 5 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 5 | 2 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 4 | 7 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 7 |
| 5. Condición de las orillas. | 5 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 4 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 8 |
| Puntuación final | 53 Pobre |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_Cega_Estación: 1b Paraje:_Mata de Cuellar  Fecha:_31-1-2014 Tipo de valle:_III

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 6 | 7 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 3 | 5 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 7 | 8 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 6 |
| 5. Condición de las orillas. | 6 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 7 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 6 |
| Puntuación final | 61 Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_Cega_Estación: 1c Paraje:_ (Vallelado)  Fecha:_31-1-2014 Tipo de valle:_III

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 9 | 9 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 8 | 10 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 6 | 6 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 7 |
| 5. Condición de las orillas. | 5 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 5 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 10 |
| Puntuación final | 75 Regular |

| Sector fluvial: Tramo final del Cega |  |  |  | Municipio: | Cuellar-Mojado | Fecha: 31-1-2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA | PUNTOS | 16 |  | CALIDAD DEL CAUCE |  | PUNTOS | 20 |  | CALIDAD DE LAS RIBERAS | PUNTOS | 19 |
| Naturalidad del régimen de caudal |  | Naturalidad del trazado y de la morfología en planta |  |  | Continuidad longitudinal |  |  |  |
| Tanto la cantidad de caudal como su distribución temporal y sus procesos extremos responden a la dinámica natural | 10 pts |  | El trazado del cauce se mantiene natural y la morf. en planta presenta ccas acordes a la cuenca y el valle | 10 pts |  | El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector y en ambas márgenes del cauce menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita | 10 pts |
|  |  |  | Se han registrado cambios de trazado artificiales y modif. antrópicas de la morfología en planta del cauce | Restar según long afect e import de cambios (-1a-8) |  | La continuidad longitud. de las riberas naturales puede estar interrumpida por usos del suelo permanentes (naves, graveras, carreteras…) o por superf. con usos del suelo no permanentes (choperas, cultivos, caminos…) | Restar según %long. discont. y % discont perm (-1a-10) |
| Aguas arriba o en el sector hay actuaciones humanas (embalses, vertidos, etc) que modifican la cantidad de caudal y/o su distribución temporal | Restar ptos según grado alteración de Q (-2 a -10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se observan cambios retrospectivos y progresivos en la morf. en planta de carácter antrópico | Restar según import. (-1 a -2) |  |  |  |  | TOTAL | 7 |
|  |  |  | TOTAL | 5 |  |  |  |  | TOTAL | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anchura del corredor ribereño |  |  |  |  |
| Disponibilidad y movilidad de sedimentos |  | Continuidad y naturalidad del lecho y de procesos longitudinales y verticales |  | Las riberas naturales supervivientes conservan toda su anchura potencial, de manera que cumplen perfectamente su papel en el sistema hidrogeomorfológico | 10 pts |
| El caudal sólido llega sin retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial ejerce su función de movilización y transporte de sedimentos | 10 pts |  |  |  |  |  |
|  |  |  | El cauce es natural y continuo; sus procesos longitudinales y verticales son funcionales, naturales y acordes con las ccas. de la cuenca, sustrato, pte y función hidrológica | 10 pts |  | La anchura de la ribera superviviente ha sido reducida por ocupación antrópica | Restar según % anchura media del corredor (de -2 a -8) |
| Hay presas que retienen sedimentos en la cuenca vertiente y en los sectores superiores del sistema fluvial | Restar según %cuenca vert. con retención de sed (-2 a -5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En el sector funcional hay infraestructuras transversales. al cauce que rompen la continuidad del mismo | Restar según tamaño del obstáculo y %long. embalsada (-1 a -5) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| Hay extracciones de áridos o dragados que reducen la disponibilidad de sedimento y alteran su movilidad | Restar según importancia y frec. (-2 a -4) |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
| En el sector hay indicios de dificultad en la movilidad de los sedimentos que pueden atribuirse a factores antrópicos | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Hay puentes, vados u otros obstáculos menores que alteran la continuidad longitudinal del cauce | Restar según haya más de 1 por km (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  |  |  |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 6 |
| Las vertientes del valle y pequeños afluentes que desembocan en el sector cuentan con alteraciones antrópicas que afectan a la movilidad de sedimentos | Restar según importancia (-1 a -3) |  | La topografía del lecho, sucesión de resaltes y remansos, granulometría de los materiales o la vegetación acuática o pionera muestran síntomas de haber sido alterados por dragados, limpiezas, etc | Restar según % long afectada (-1 a -3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Estructura, naturalidad y conectividad transversal |
|  |  |  | TOTAL | 5 |  |  |  |  | TOTAL | 7 |  | En las riberas supervivientes se conservan la estructura natural, la naturalidad de las sp. y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico | 10 pts |
| Funcionalidad de la llanura de inundación |  | Naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral |  | Hay presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, desbroces, basuras, uso recreativo…) que alteran su estructura, o bien la ribera se ha matorralizado por desconexión con el freático | Restar según import. alteraciones y %extensión (-1a-4) |
| La llanura de inundación puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de energía en crecida, laminación de Q-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos | 10 pts |  | El cauce es natural y con capac. de movilizarse lateralmente, márgenes naturales con morfol. acorde con los procesos de erosión y sedimentación | 10 pts |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La naturalidad de la vegetación ribereña ha sido alterada por invasiones o repoblaciones | Restar según importancia de alteraciones (-1 a -2) |
| La llanura de inundación cuenta con defensas longitudinales que restringen las funciones naturales de laminación, decantación y disipación de energía | Restar según contin. defensas y %restricc (-1a-5) |  | El cauce ha sufrido canalización total o hay defensas de margen no continuas o infraestructuras adosadas | Restar por % longitud afectada(-1a-6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | En el sector hay infraestructuras lineales, bien longitudinales o diagonales (carreteras, acequias, defensas, pistas, caminos…) que alteran la conectividad transversal del corredor | Restar según %suma long respecto la long de ribera (-1a-4) |
| La llanura de inundación tiene obstáculos transversales que alteran los procesos de desbordamiento e inundación y crecidas | Restar según abund. de obstác.(-1 a -2) |  | Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o intervenciones que modifican su morfología natural | Restar según importancia (-1 a -2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| La llanura de inundación presenta usos del suelo que reducen su funcionalidad natural o bien ha quedado colgada por dragados o canalización del cauce | Restar según superf. terrenos imperm.(-1 a -3) |  | Se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser efecto de actuaciones aguas arriba | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  | TOTAL | 6 |  |  |  |  | TOTAL | 8 |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 6 |
|  |  |  |  |  |  | VALOR FINAL DEL ÍNDICE IHG | 55 Calidad moderada |  |  |  |  |