RECORRIDOS DE CAMPO

1.- Localización del Espacio Protegido.

Nombre y clave: ES4130079  Riberas del río Esla y afluentes

Localidades principales: San Cristobal de Entreviñas (León)

UTM centrales aproximadas: 286184, 4660219

Fecha de muestreo: 29-07-2014

2.- Descripción

El Espacio incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de distintas especies de peces continentales, además de Lutra lutra y Galemys pyrenaicus. Podemos dividir  este Espacio en cuatro partes, dos  en el río Bernesga y dos en el río Esla, uno antes de su confluencia con el Esla, y otro, aguas abajo. Estos tramos están separados entre ellos, por lo que se encuentran tramos sin protección, esto es característico de este Espacio pues incluye un tramo fluvial urbano en la ciudad de León.  Por tanto, el corredor fluvial protegido está interrumpido, y forma cuatro segmentos separados. La  cabecera de estos dos ríos, aguas arriba de los tramos incluidos en este Espacio, no tiene  protección, hasta que el río Bernesga  se adentra en el Espacio Montaña Central de León, y el Esla en el Espacio Picos de Europa, donde si hay tramos de estos ríos incluidos en esos LIC y con protección. En cuento a la parte baja de los dos  ríos, también hay un tramo sin protección que parte de la confluencia del Bernesga, en el Esla,  y alcanza la parte baja del Esla, en la que de nuevo hay un tramo protegido. El cuarto tramo de este Espacio según lo denominamos en este trabajo, que da protección a este río hasta llegar al embalse de Ricobayo. En cuanto a los afluentes, un tramo muy pequeño del Torio, en su confluencia con el Esla, entra dentro del LIC, y el Porma que se encuentra entre estos dos ríos y también es afluente del Esla, no está protegido.

3.- Puntos de aplicación de índices.

En este Espacio se ha realizado una  descripción de las características generales en cada una de las cuatro partes en las que se ha dividido el Espacio. El trabajo se ha estructurado, de forma que comenzamos con la descripción y presiones del tramo alto del Esla, antes de la confluencia, luego continuamos con los dos tramos del Órbigo, desde aguas arriba, hacia aguas abajo, y finalmente terminamos con el tramo bajo del Esla, el situado más al sur. Por tanto, se comienza con la descripción en el tramo alto del río Esla, desde aguas abajo hacia aguas arriba, comenzando por el tramo del Esla situado más al sur, en Villomar hasta el punto más al norte, en Vega de Monasterio.

3.1.- Aplicación de índices en el  río Esla.

El tramo del río Esla incluido en este Espacio discurre por una zona muy influida por repoblaciones forestales de chopo, que limitan e invaden  la  ribera de este río y en algunas zonas la han eliminado totalmente. También, los cultivos han invadido la zona de llanura de inundación natural, sólo en la parte alta del tramo que se incluye en el LIC, se conserva una zona de ribera muy ancha aceptablemente conservada. Se realizaron dos paradas para describir las características del cauce y de su ribera.

3.1.1 Características generales. Primera parada, localidad Villomar, UTM: 307920, 4711397. Río Esla.

1.- Se trata de un tramo recto dentro de un segmento de río sinuoso, está próximo a la localidad de Villomar. La  franja de vegetación de ribera a los lados del cauce está muy limitada por la presencia de repoblaciones forestales, se conserva un ancho de ribera natural muy reducido.

2.- Descripción del valle: Valle abierto tipo IV, el río discurre por depósitos sedimentarios, la vegetación natural de las laderas está sustituida  por cultivos. El uso actual es agrícola.

3.- Descripción del cauce: Anchura del cauce 110 m, la anchura de la lámina de agua es de 50 m., no se puedo apreciar la profundidad del bankfull ni de la  lámina de agua. Las orillas  se presentan  elevadas respecto al nivel del lecho del cauce. La granulometría presenta la siguiente distribución 60 % bolos y 40 % cantos. El sombreado del cauce alcanza un 50 %, se encuentran una proporción baja de refugios, formada por cornisas y vegetación acuática, la vegetación acuática y colgante llega a recubrir un 30 % del cauce.

La distribución de mesohábitats es de  un 20 % de rápido, 70 % corriente, y un 10 % pozas.

4.- Estado de las aguas: aguas con una turbidez baja,  con un recubrimiento de finos  de un 60 %, no hay travertinización.

5.-Alteraciones generales: reducción de las riberas por cultivos y explotaciones forestales.

6.- Descripción de la ribera: Se encuentran dos bandas de  vegetación, la más próxima al cauce está formada por algunos macrófitos, eneas, carrizo y sauces arbustivos y arbóreos, en cuanto a la segunda banda está dominada por chopos de repoblación y  fresnos.   En la banda arbórea el grado de cobertura de las especies dominantes es de un  80 %. El ancho de ribera es muy cambiante dependiendo de las zonas, en algunos sitios se reduce a una sola fila de árboles de unos 5 m, en otros puede llegar a los 30 m., las bandas de vegetación ribereña no presenta una cobertura continua.

Primera banda: Árboles dominantes: Salix alba,  Salix fragilis. Árbustos dominantes: Salix atrocinerea, Salix purpurea, Salix eleagnus.

Segunda banda: Árboles dominantes: Populusxcanadiensis. Árboles subdominantes: Fraxinus angustifolia. Especies acompañantes. Crataegus monogina y Rubus ulmifolius.

7.- Valor del RQI. En este tramo se aplicó este índice en una ocasión, puesto que las observaciones de la morfología fluvial concluyeron que prácticamente toda su longitud tenía características similares.

Punto 1a- Coordenadas: 307920, 4711397, Villomar. Valor 74. Regular.

3.1.2 Características generales. Segunda parada, localidad  Vega de Monasterio, UTM: 320747, 4726311. Río Esla.

1.- Se trata de un tramo recto dentro de un segmento de río recto, está próximo a la localidad de Vega de Monasterio. La  franja de vegetación de ribera a los lados del cauce está muy limitada por la presencia de repoblaciones forestales, se conserva un ancho de ribera natural muy reducido.

2.- Descripción del valle: Valle abierto tipo III, el río discurre por depósitos sedimentarios, la vegetación natural de las laderas está sustituida  por cultivos de regadío. El uso actual es agrícola.

3.- Descripción del cauce: Anchura del cauce 110 m, la anchura de la lámina de agua es de 45 m., la profundidad del bankfull es de 2,5 m. y de la  lámina de agua de 0,7 m. Las orillas  se presentan  elevadas respecto al nivel del lecho del cauce. La granulometría presenta la siguiente distribución 90 % bolos y 10 % cantos. El sombreado del cauce alcanza un 40 %, se encuentran una proporción baja de refugios, formada por cornisas y vegetación acuática, la vegetación acuática y colgante llega a recubrir un 20 % del cauce.

La distribución de mesohábitats es de  un 20 % de rápido y 80 % corriente.

4.- Estado de las aguas: aguas claras sin turbidez,  con un recubrimiento de finos  de un 60 %, no hay travertinización.

5.-Alteraciones generales: reducción de las riberas por cultivos y explotaciones forestales.

6.- Descripción de la ribera: Se encuentran dos bandas de  vegetación, la más próxima al cauce está formada por algunos macrófitos, fresnos en dominancia y sauces arbóreos, en cuanto a la segunda banda está dominada por chopos de repoblación.   En la banda arbórea el grado de cobertura de las especies dominantes es de un  90 %. El ancho de ribera es muy cambiante dependiendo de las zonas, en algunos sitios se reduce a una sola fila de árboles de unos 9 m, en otros puede llegar a los 30 m., las bandas de vegetación ribereña presentan una cobertura continua, son excepcionales las zonas en las que no hay vegetación, como también lo son las zonas en las que el ancho duplica el ancho del cauce.

Primera banda: Árboles dominantes: Fraxinus angustifolia y Salix fragilis.

Segunda banda: Árboles dominantes: Populusxcanadiensis. Especies acompañantes. Rosa sp. Cornus sanguinea y Rubus ulmifolius.

7.- Valor del RQI. En este tramo se aplicó este índice en dos ocasiones.

Punto 2a- Coordenadas: 315060, 4718322, Quintana de Rueda. Valor 79. Regular.

Punto 3a- Coordenadas: 320747, 4726311, Vega de Monasterio. Valor 61. Regular.

3.2.- Aplicación de índices en el tramo alto del Bernesga.

La parte alta de este río incluida en el Espacio, comprendería el segmento desde Lorenzana en el sur, hasta Cascantes en el norte. Este tramo tiene la ribera alterada, con una gran extensión de repoblaciones forestales  que reducen la banda de ribera natural, pero sin embargo se encuentran zonas más próximas al cauce, en las que se conserva vegetación ribereña natural en buen estado.

3.2.1 Características generales. Primera parada: río Bernesga. UTM 284120, 4738871.

1.- Se trata de un tramo recto dentro de un segmento entre recto y sinuoso, en las proximidades de Cascantes.

2.- Descripción del valle: Valle de tipo III.

3.- Descripción del cauce: Anchura del  cauce 40 m, profundidad del cauce 2 m.,  la anchura de la lámina  es de 23 m, profundidad de la lámina 0,3 m. Tramo recto, granulometría compuesta por: 30 % bolos, 20% gravas y 50% cantos. El sombreado del cauce alcanza un 70 %, tiene una baja  presencia de refugios y la vegetación acuática y colgante llega a recubrir un 20 % del cauce.

La distribución de mesohábitats es  un 60 % de corrientes y  un 40 % de tablas.

4.- Estado de las aguas: No presenta turbidez, el sustrato tiene un recubrimiento en finos de un 10 % y  no hay  travertinización.

5.-Alteraciones generales: alteración de las riberas por explotación de chopos de repoblación.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de vegetación. En la primera banda más próxima al cauce, se desarrolla una sauceda. En la segunda banda se encuentra una banda importante de chopo repoblado, acompañando se encuentran árboles frutales y además, plantas espinosas. El ancho de ribera está comprendido entre 6 a 10  m. en las dos orillas, las bandas presentan una cobertura discontinua.

Primera banda: Árboles dominantes: Salix fragilis, Salix alba; Arbustos dominantes: Salix purpurea.

Segunda banda: Árboles dominantes: Populusxcanadiensis. Especies acompañantes: Rubus ulmifolius.

7.- Valor del RQI. En este tramo se hicieron 2 determinaciones de este índice:

Punto 1b- Coordenadas: 285243, 4728135.  Lorenzana. Valor 64. Regular.

Punto 2b- Coordenadas: 284120, 4738871. Cascantes. Valor 73. Regular.

3.3.- Aplicación de índices en el tramo bajo del Bernesga.

La parte baja de este río incluida en el Espacio, comprendería el segmento de río desde Santa Olaja de la Ribera hasta Vega de Infanzones en el sur, incluye parte del río Torio y del Esla en la confluencia de los dos ríos. Este tramo tiene la ribera, con una gran extensión de repoblaciones forestales y cultivos, además de zonas urbanizadas que reducen la zona de ribera, pero también encontramos zonas anchas de ribera natural, más próximas al cauce.

3.3.1 Características generales. Primera parada: río Bernesga. UTM 292698, 4705085.

1.- Se trata de un tramo recto dentro de un segmento sinuoso, en las proximidades de Vega de Infanzones.

2.- Descripción del valle: Valle de tipo IV.

3.- Descripción del cauce: Anchura del  cauce 110 m, la profundidad del cauce no se pudo determinar,  la anchura de la lámina  es de 53 m, la profundidad de la lámina no se pudo determinar. Tramo recto, granulometría compuesta por: 50 % arenas y 50% cantos. El sombreado del cauce alcanza un 40 %, tiene una baja  presencia de refugios y la vegetación acuática y colgante llega a recubrir un 20 % del cauce.

La distribución de mesohábitats es  un 10 % de rápidos, 50 % de corrientes y  un 40 % de tablas.

4.- Estado de las aguas: Presenta una turbidez alta, el sustrato tiene un recubrimiento en finos de un 90 % y  no hay  travertinización.

5.-Alteraciones generales: alteración de las riberas por explotaciones de repoblación de chopos.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de vegetación. En la primera banda más próxima al cauce, se desarrolla una sauceda. En la segunda banda está dominada  por plantaciones de  chopo repoblado, acompañando a esta masa forestal, se encuentran alisos y álamo blanco. El ancho de ribera está comprendido entre 6 a 10  m. en las dos orillas, las bandas de vegetación de ribera, presentan una cobertura discontinua.

Primera banda: Árboles dominantes: Salix fragilis, Salix alba; Arbustos dominantes: Salix purpurea.

Segunda banda: Árboles dominantes: Populusxcanadiensis. Árboles subdominantes: Populus alba, Alnus glutinosa.

7.- Valor del RQI. En este tramo se hicieron 2 determinaciones de este índice:

Punto 1c- Coordenadas: 292698, 4705085,  Vega de Infanzones. Valor 76. Regular.

Punto 2c- Coordenadas: 290245, 4713761,  Santa Olaja de la Ribera. Valor 59. Pobre

3.4.- Aplicación de índices en el tramo bajo del Esla

La zona baja del Esla incluida en el Espacio protegido, comprende desde la cola del embalse de Ricobayo en Granja de Moreruela, hasta la localidad de Valencia de Don Juan, en este tramo el río Esla recibe al Órbigo y al Tera. Aunque continua influido por cultivos y  repoblaciones forestales, el cauce se divide en diversos puntos formando grandes islas centrales, que conservan una buena representación de vegetación de ribera natural, también en las orillas se conserva en gran medida vegetación poco intervenida. Por otro lado es destacable que en un tramo muy extenso no hay obstáculos.

3.4.1 Características generales. Primera parada: río Esla. UTM 272153, 4640571.

1.- Se trata de un tramo curvo dentro de un segmento anastomosado, en las proximidades de Bretó.

2.- Descripción del valle: Valle de tipo IV.

3.- Descripción del cauce: Anchura del  cauce 410 m, la profundidad del cauce no se pudo determinar,  la anchura de la lámina  es de 300 m, la profundidad de la lámina no se pudo determinar. Tramo recto, granulometría compuesta por: 90 % cantos y 10 % bolos. El sombreado del cauce alcanza un 70 %, tiene una baja  presencia de refugios y la vegetación acuática y colgante llega a recubrir un 40 % del cauce.

La distribución de mesohábitats es  70 % de corrientes y  un 30 % de tablas.

4.- Estado de las aguas: Presenta una turbidez media-baja, el sustrato tiene un recubrimiento en finos de un 90 % y  no hay  travertinización.

5.-Alteraciones generales: alteración de las riberas por explotaciones de repoblación de chopos.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de vegetación. En la primera banda más próxima al cauce, se desarrolla una sauceda negra con alisos, existe una alta densidad de macrófitos, carrizos y eneas. En la segunda banda hay  chopo repoblado y una alameda-fresneda algo alterada. El ancho de ribera es muy variable, y está comprendido entre 20 a 40  m. en las dos orillas, aunque hay zonas en las que puede llegar a los 100 m. En la parte más baja del tramo la vegetación de ribera entra en contacto con la vegetación de ladera. Las bandas de vegetación de ribera presentan una cobertura continua.

Primera banda: Árboles dominantes: Alnus glutinosa, Salix alba; Arbustos dominantes: Salix atrocinerea.

Segunda banda: Árboles dominantes: Populusxcanadiensis. Árboles subdominantes: Populus alba, Fraxinus angustifolia.

7.- Valor del RQI. En este tramo se hicieron 2 determinaciones de este índice:

Punto 1d- Coordenadas: 272153, 4640571,  Bretó. Valor 107. Muy bueno.

Punto 2d- Coordenadas: 290419, 4676734, Castrofuerte. Valor 90. Bueno

4.- Identificación y estado de los hábitats hídricos del Espacio Protegido.

En la ficha descriptiva de este Espacio  se citan como hábitats ligados al medio hídrico  los siguientes: 3240, 3250, 3260, 91B0, 92AO, 91E0*, 92D0 y 6420.

Se cita como  hábitats tipo río los tipos 3240, 3250 y 3260. Se incluyen tres  hábitats de ribera, el  91B0, 91E0*, 92D0, y finalmente un humedal  temporal tipo prado el 6420.

Respecto a los hábitats tipo río, no hay tramos de río que pueden incluirse en el hábitat 3250,  la mayor parte de los tramos pertenecen al 3260. Puesto que en este Espacio no están incluidas las cabeceras, hay muy pocos tramos que contengan las características para atribuirlos  al hábitat 3240. En cuanto a las riberas, las formaciones dominantes son saucedas, del tipo de saucedas mixtas, o saucedas blancas, junto a las alamedas, por lo que la mayor parte de las riberas estarían dentro de los tipos de comunidades incluidas en el hábitat 92A0, tienen una parte muy importante de su espacio ocupada  por una chopera de repoblación y tienen una superficie alta de su llanura ocupada con cultivos. Las riberas del tramo alto del Esla, están formadas por una fresneda en segunda banda y una sauceda mixta en primera, por lo que podemos incluir aquí el hábitat 91B0, las alisedas estarían en el tramo alto del Bernesga principalmente, aunque también hay algunas alisedas en el tramo bajo del Esla, serían formaciones del hábitat 91E0. No hay formaciones de ribera del hábitat 92D0.

Durante el reconocimiento de campo, no se han visto  praderas y zonas de vegetación de herbáceas de gran talla que correspondieran con el hábitat  6420, posiblemente porque  los lugares idóneos donde podría desarrollarse están ocupados por cultivos.

5.- Revisión de los obstáculos.

Los obstáculos visitados han sido aquellos que se han considerado de mayor interés, bien por su tamaño, por su posición en la cuenca, o bien por poder ser objeto de una propuesta de actuación que pueda suponer una mejora del estado de este Espacio. Describimos los que se  visitaron durante este recorrido:

5.1 Obstáculos del tramo alto del río Esla.

En este tramo hay 8  azudes, de los cuales se ha visitado 5, en un recorrido desde aguas abajo hacia aguas arriba.

Obstáculo 1. Código 3397. Coordenadas UTM: 307920, 4711373; Río Esla. Localidad Villamor. Es un azud de hormigón y piedra. Tiene 53 m. de largo, 2,5 m. de alto y  3m. de ancho. Es infranqueable y no tiene dispositivo de paso. Crea un remanso de 450 m. aguas arriba.

Obstáculo 2. Código 3396. Coordenadas UTM: 311952, 4716475; Río Esla. Localidad Rueda de Almirante. Es un azud de hormigón. Tiene 110 m. de largo, 1,8 m. de alto y 2m. de ancho.  Es infranqueable. Tiene escala de peces. Crea un remanso de 370 m. aguas arriba.

Obstáculo 3. Código 3395. Coordenadas UTM: 315065, 4718504. Río Esla. Localidad Quintana de Rueda. Azud de hormigón.  Tiene  100 m. de largo, 1,5 m. de alto y 3 m. de ancho. Es infranqueable,  no tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 670 m. aguas arriba

Obstáculo 4. Código 3394. Coordenadas UTM: 316572, 4719740. Río Esla. Localidad Villahibiera. Azud de hormigón.  Tiene  55 m. de largo, 3 m. de alto y 2,5 m. de ancho. Es infranqueable,  no tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 800 m. aguas arriba.

Obstáculo 5. Código 3390. Coordenadas UTM: 320907, 4726325,  Río Esla. Localidad Vega de Monasterio. Azud de hormigón.  Tiene  44 m. de largo, 1 m. de alto y 2 m. de ancho. Es infranqueable, no tiene dispositivo de franqueo.  Crea un remanso de 950 m. aguas arriba.

5.2 Obstáculos del tramo alto río Bernesga.

En este tramo hay 12 azudes en el río Bernesga, de los cuales se han visitado 6.

Obstáculo 6. Código 2308. Coordenadas UTM: 285558, 4727515. Río Bernesga. Localidad Lorenzana.  Azud de piedra y tierra.  Tiene  65 m. de largo, 1 m. de alto y 3 m. de ancho. Es franqueable, no tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 150 m. aguas arriba.

Obstáculo 7. Código 2306. Coordenadas UTM: 285314, 4728363. Río Bernesga. Localidad Lorenzana. Azud de piedra y tierra.  Tiene  35 m. de largo, 1,5 m. de alto y 3 m. de ancho. Es franqueable, no tiene dispositivo de franqueo que consiste en una escala de peces. No crea remanso.

Obstáculo 8. Código 2305. Coordenadas UTM: 285452, 4728135. Río Bernesga. Localidad Lorenzana Azud de piedra.  Tiene  26 m. de largo, 1 m. de alto y 2 m. de ancho. Es infranqueable, no tiene dispositivo de franqueo.  No crea  remanso aguas arriba.

Obstáculo 9. Código 2283. Coordenadas UTM: 284463, 4735426. Río Bernesga. Localidad La Seca.  Azud de piedra.  Tiene  37 m. de largo, 1 m. de alto y 7 m. de ancho. Es franqueable, no tiene dispositivo de franqueo.  Crea un remanso de 380 m. aguas arriba.

Obstáculo 10. Código 2303. Coordenadas UTM: 284256, 4737501. Río Bernesga. Localidad Cascantes Azud de hormigón. Estación de aforos. Tiene  21 m. de largo, 1 m. de alto y 13 m. de ancho. Es infranqueable, no tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 238 m. aguas arriba.

Obstáculo 11. Código 2286. Coordenadas UTM: 286769, 4738975. Río Bernesga. Localidad Cascantes Azud de hormigón.  Tiene  27 m. de largo, 0,5 m. de alto y 2 m. de ancho. Es infranqueable, no tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 350 m. aguas arriba.

5.3 Obstáculos del tramo bajo del río Bernesga

Obstáculo 12. Código 4110. Coordenadas UTM: 289667, 4714626. Río Bernesga. Localidad Santa Olaja de la Ribera. Azud de hormigón.  Tiene  54,5 m. de largo, 0,5 m. de alto y 1,5 m. de ancho. Es infranqueable, no tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 110 m. aguas arriba. El remanso alcanza el azud situado aguas arriba.

Obstáculo 13. Código 2310. Coordenadas UTM: 291678, 4710951. Río Bernesga. Localidad  Alija de la Ribera. Azud de hormigón.  Tiene  89 m. de largo, 2 m. de alto y 10 m. de ancho. Es infranqueable, no tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 500 m. aguas arriba.

Obstáculo 14. Código 4109. Coordenadas UTM: 289862, 4714365. Río Bernesga. Localidad Santa Olaja de la Ribera. Azud de hormigón que también se utiliza como puente.  Tiene  79 m. de largo, 2,5 m. de alto y 4 m. de ancho. Es infranqueable, no tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 114 m. aguas arriba. El remanso alcanza el azud situado aguas arriba.

Obstáculo 15. Código 2295. Coordenadas UTM: 289777, 4714527. Río Bernesga. Localidad Santa Olaja de la Ribera. Azud de hormigón.  Tiene  55 m. de largo, 0,8 m. de alto y 1,5 m. de ancho. Es infranqueable, no tiene dispositivo de franqueo. Crea un remanso de 150 m. aguas arriba. El remanso alcanza el azud situado aguas arriba.

5.3 Obstáculos del tramo bajo del río Esla

Obstáculo 16. Código no tiene. Coordenadas UTM: 272021, 4640581. Río Esla. Localidad Bretó. Azud de hormigón.  Tiene  370 m. de largo, 3 m. de alto y 3 m. de ancho. Es infranqueable, no tiene dispositivo de franqueo. No crea  remanso porque funciona como un deflector, y  no obstruye todo el ancho del río, solo desvía  agua hacia un canal lateral.

6.- Conclusión sobre el estado de los hábitats del Espacio Protegido

Este Espacio se localiza a lo largo del tramo medio y bajo del río Esla, y de uno de sus principales afluentes, incluye dos tramos del Bernesga. Otros afluentes importantes tienen tramos protegidos incluidos en el LIC, también de carácter fluvial. Sin embargo, el río Porma que se sitúa en el entorno geográfico de la cuenca del Esla, y el Torio, carecen de protección. El Espacio que nos ocupa deja fuera la parte de cabecera de los ríos Esla y Bernesga, y en el sur termina en la cola del embalse de Ricobayo.  Uno de los valores principales de este Espacio son sus bosques de galería, estos presentan zonas en los que eludiendo las grandes presiones que aparecen sobre este tipo de ecosistemas, presentan un buen grado de conservación, y se extienden en un corredor continuo con un ancho suficientemente grande como para cumplir las diversos servicios ecosistémicos que producen estos bosques. Sin embargo, en otras zonas como la zona más alta del Esla incluida en el Espacio, o la zona baja del Bernesga, y especialmente en las zonas más urbanizadas, las presiones son altísimas, y el grado de degradación elevado, de forma que ha degradado extraordinariamente a estos hábitats que han perdido gran parte de su valor natural.

Hay una parte muy extensa de la llanura de inundación de estos  ríos, que se encuentra ocupada por cultivos, también en las zonas ribereñas, existen explotaciones forestales que ocupan una parte del espacio ligado al río y su ribera, y por tanto modifican los procesos tanto biológicos como  hidromorfológicos de estos sistemas.

La presencia de canalizaciones, es muy frecuente en este Espacio, parte de  los propios cauces están canalizados, pero también están presentes  canales laterales que forman parte de infraestructuras complejas, como el Canal del Esla, en la parte situada más al sur de este Espacio, o el Canal alto de los Payuelos y el Canal del Arrriola en la zona más al norte del tramo del Esla.  Estas canalizaciones alteran el régimen hidrológico, puesto que derivan parte de los caudales circulantes de estos ríos, o en el caso del Esla de su afluente el Porma, disminuyendo los caudales circulantes. También las canalizaciones, junto a otras intervenciones como la presencia de motas, elevaciones del terreno, modificación de las pendientes de las orillas, producen cambios morfológicos importantes, e intervienen modificando  procesos fluviales, como los relacionados con la conexión del cauce con la llanura de inundación.

Varios obstáculos están presentes en el cauce que producen una modificación de la morfología fluvial, y una alteración de los procesos fluviales, así como de los movimientos de la fauna. El tramo más alto del Esla incluido en este Espacio, así como los dos  tramos del río Bernesga tienen una alta densidad de estas infraestructuras, provocando  una fuerte modificación de los hábitats fluviales del Espacio. En la zona donde están más concentrados, la curva de remanso producida por un azud, alcanza el punto del río donde está instalado el azud aguas arriba, convirtiendo el río en un canal de aguas quietas, en el que el agua no fluye durante muchos kilómetros, esto ocurren en la parte baja del Bernesga, en las proximidades de la ciudad de León y este modelo de regulación tienen su continuidad aguas arriba en el casco urbano. La solución para liberar un tramo suficientemente grande de río de los obstáculos que lo seccionan es compleja, en los tramos superiores del Esla y del Bernesga, la densidad de obstáculos es elevada y, además aguas arriba de los tramos incluidos en el LIC, continúa un número elevado de ellos, lo que dificulta la conexión con los tramos de cabecera, sería un alternativa más factible actuar en el tramo bajo del Bernesga, y en la zona del Esla no incluida en el LIC, entre los dos tramos protegidos. En este segmento de río sólo hay dos azudes el 2311 y el 2312, que de hacerse franqueables permitirían la conexión de la confluencia del Esla-Bernesga, con la parte protegida situada más al sur del río Esla, en la que tenemos un tramo de río muy extenso con un solo obstáculo

Respecto a la presencia de hábitats ligados al medio hídrico, es muy discutible la presencia del hábitat 3250 en este Espacio y después de lo observado en la visita consideramos que este hábitat no está presente, como tampoco hay riberas del tipo de hábitat 92D0, los tramos fluviales presentes se corresponden más con las características de los  hábitats 3260 y 3240, y dentro de estos dos está mucho más extendido el 3260. En cuanto a los hábitats de ribera, las formaciones vegetales, que se encuentran en la zona del río dentro del LIC, podrían incluirse mayoritariamente en las formaciones que pertenecen al hábitat 92A0, también se encuentran fresnedas y alisedas por lo que, aunque en menor proporción hay formaciones de los   hábitats  91B0 y 91E0*. Por otro lado se han podido localizar zonas en las que las formaciones, de vegetación herbácea, ligada al medio hídrico puede calificarse como pertenecientes  al hábitat 6420, pero en extensión pequeñas, posiblemente afectadas por  la utilización de las zonas que deberían ocupar, por los cultivos. La descripción del estado de los hábitats, que se han detectado en la visita, es la siguiente:

- 3240. Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix eleagnos. Este tipo de hábitat es muy escaso en este Espacio, puesto que la parte más alta del tramo fluvial que comprende el Espacio, corresponde a tramos medios, no se encuentra a una altitud elevada en el entorno de los 800 m. Considerando la clasificación de los tramos que se ha hecho para la Directiva Marco, la masa del río Bernesga 810, es la única que se considera de tipo de montaña, dentro del ecotipo 25 (Ríos de montaña húmeda silícea). Es un tramo localizado a una altitud que puede superar los 900 m., en el que se aprecia una distribución de mesohábitats en el que dominan la zonas de corriente, y en los que la granulometría del sustrato está dominada por materiales de gran tamaño, bolos y cantos, en cuanto a la vegetación están colonizados por especies con gran capacidad de rebrote y tallos flexibles, como los sauces arbustivos, aunque no es el Salix eleaegnos, el que domina la comunidad. Las saucedas que se encuentran en este tramo incluyen varias especies: Salix atrocinerea y  Salix purpurea y también alguno arbóreo, como el Salix fragilis y el Salix alba, son formaciones mixtas, algunos autores citan la presencia de Salix cantabrica. Respecto a los principales problemas que se han detectado en esta zona está la presencia de varios obstáculos, doce en la zona alta del Bernesga que limitan la conectividad fluvial, por otro lado gran parte de la ribera está ocupada por cultivos, las plantaciones de chopo que son pocas y de pequeña entidad al norte, se incrementan en tamaño y grado de ocupación del espacio fluvial a medida que descendemos en el tramo.

- 3260. Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. La mayor parte de los tramos de río incluidos en este Espacio, tienen las características del hábitat 3260. El tramo del río Bernesga situado más al sur, desde la ciudad de León hasta la confluencia con el Esla, es el que sufre un mayor número de alteraciones, en la zona urbana está canalizado y se suceden una serie de azudes continuos, que prácticamente lo reducen a una sucesión de estanques de aguas sucesivos. Su llanura de inundación está ocupada por un polígono industrial. En el que se incluyen múltiples alteraciones, algunas muy impactantes como graveras. A medida que se desciende hacia el sur y se llega a la confluencia con el Esla, aumentan las plantaciones de chopo. Dentro de los impactos es destacable la alteración hidrológica, que sufren estos tramos, donde existen varias infraestructuras de regadío que modifican el régimen de caudales. Por otro lado hay también afectando a tramos del hábitat 3260, zonas con una alta densidad de obstáculos, la mayor parte de ellos de gran tamaño, sin dispositivos de franqueo  y en uso actualmente. Existen otras alteraciones importantes de este hábitat, de tipo morfológico, por la presencia de obras laterales, zonas canalizadas, presencia de motas y canales contiguos al cauce que dificultan los procesos de conexión del cauce con su llanura. Los  indicadores de alteración hidrológica disponibles no  indican alteración puesto que son anuales, y no son suficientes para medir las alteraciones del régimen de caudales estacionales, que se producen en todo el tramo.

- 92A0. Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica. Dentro de las formaciones descritas e incluidas en este tipo de hábitat, encontramos en la zona situada más aguas arriba del Bernesga saucedas cantábricas, también en ese tramo en las proximidades de Lorezana hay alamedas de Populus alba. Dominan sobre todo las saucedas mixtas de Salix atrocinerea y  Salix purpurea y también las saucedas blancas de  Salix alba y Salix fragilis, las choperas  han sido prácticamente eliminadas y sustituidas por plantaciones forestales. En el tramo medio-alto de los dos ríos se encuentran formaciones de  saucedas, sin que se aprecie dominancia entre las mixtas y las blancas, estas formaciones se encuentran tanto solas como acompañando a fresnedas, alamedas o alisedas. con pocos chopos, que junto al cauce llevan sauces arbustivos. La sustitución del espacio ribereño por chopos de repoblación es una constante en este hábitat, aunque como se ha indicado hay zonas mejor conservadas, o que presentan superficies donde el hábitat se extiende de forma continua y las plantaciones aparecen detrás, como la confluencia de los dos ríos o la parte baja del Esla antes de entrar en el embalse. En estas riberas se producen también problemas morfológicos, para salvaguardar los cultivos, se han elevado los márgenes y se presentan motas en las riberas, que impiden la conexión del cauce con la llanura en las crecidas. Es muy intensa la ocupación de los lugares donde debería de estar este hábitat en el sur de la Ciudad de León.  También es destacable la ocupación del espacio ripario por cultivos lo que conlleva otros problemas asociados  al funcionamiento de estos, como son los  el sellado en las riberas por la alta densidad de senderos o, espacios compactados por paso de  vehículos y  canalizaciones.

- 91B0. Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. Las fresnedas son las formaciones que dominan en la segunda banda del tramo situado a las norte del Esla y, aunque también están presentes en el tramo más al norte del Bernesga  son muy testimoniales y no aparecen formaciones densas, en el tramo medio del Bernesga no está este hábitat, debido a la alta degradación que presenta este tramo. En cuanto al tramo bajo del Esla, este hábitat acompaña en segunda banda a las alisedas y alamedas, y es la zona de este LIC, donde encontramos las mejores formaciones. Especialmente importante es la sustitución y degradación de este hábitat por la presencia de cultivos.

- 91E0. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Este hábitat está muy deteriorado, no se encuentran formaciones de alisedas densas y bien estructuradas, y sólo encontramos grupos pequeños de árboles mezclados con fresnedas o saucedas. Se encuentran alisedas en la zona más al sur del tramo alto del Bernesga, por el entorno de  la localidad de Lorenzana, donde las plantaciones de chopo son más intensas; también se conservan, estos en mejores condiciones, grupos de alisedas en el tramo bajo del Esla, en una zona bien conservada, donde se han obtenido los valores más elevados del índice RQI, en las proximidades de Bretó, casi a la terminación del Espacio.

- 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. Estas comunidades se han encontrado en zonas próximas a las riberas,  ligadas a zonas con freatismo temporal, no hay presencia en otras posibles ubicaciones, prácticamente sólo en la parte más alta del río Bernesga, no se ha encontrado en otros tramos, por la ocupación con cultivos, de los lugares donde podrían encontrase y desarrollarse de forma  óptima.

Dentro del grupo de las alteraciones más frecuentes en los ríos y sus riberas, consideramos que en este Espacio y afectando a los hábitats que se encuentran incluidos en él, se pueden destacar las siguientes.

- Alteración hidrológica. En este Espacio existen importantes canalizaciones para riego, estas afectan principalmente al río Esla, que es donde se encuentran las grandes infraestructuras de trasvase de caudales entre ríos, y que abastecen a los regadíos de la zona. Este  grupo de infraestructuras producen serias alteraciones hidrológicas, puesto que modifican los patrones estacionales de cambio del régimen de caudales, cuando se produce la temporada de riegos. También debe considerarse que aunque no están dentro del LIC, el río Esla tiene embalses en cabecera, así como su afluente el Porma, de los que parten los principales canales de riego, estos embalses tiene una capacidad de regulación muy elevada y pueden modificar de una forma muy impactante el régimen de caudales de esos ríos. También debe considerarse que en el tramo bajo del Esla se reciben las aguas del Órbigo y del Tera, que también vienen  reguladas por los embalses de estos ríos.

- Limitación de los flujos sedimentarios. Esta alteración  puede llegar  a ser   muy importante en este Espacio, de los cuatro tramos en los que está dividido el Espacio, sólo el tramo más bajo del Esla está libre de una sucesión de obstáculos de importancia, con una alta capacidad de retener sedimentos,  en el río Bernesga, los obstáculos son numerosos, no sólo en el tramo incluido en el LIC, sino también aguas arriba. El Esla además de contar con numerosos obstáculos que retienen sedimentos en la cabecera y tramo medio, tiene el problema de los grandes embalses que son trampas de sedimentos, y que en la cuenca vertiente, que afecta al tramo bajo de este río en el LIC, son muy numerosos. Por tanto encontramos en este último río  efectos sinérgicos producidos por la retención de sedimentos que  se produce en los embalses y los otros obstáculos que se encuentran en cabecera, además de todos los que se encuentran en el tramo incluido en este Espacio, algunos muy grandes y con una alta capacidad de retener agua y aportes sólidos. La simplificación del canal fluvial es muy evidente en muchos kilómetros del cauce incluido en el Espacio. En el Bernesga, este problema es muy grave, en el tramo del LIC incluido en  zona urbana, así como el pequeño tramo del Torio, la sucesión de azudes deja libre apenas un fragmento de río de 100 m.

- Reducción en la funcionalidad de la llanura de inundación.  En una parte importante del  recorrido en este Espacio la llanura de inundación cuenta con diferentes instalaciones que actúan como defensas longitudinales, y que  restringen las funciones naturales de disipación de energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos. Como se ha citado anteriormente  se han encontrado canales, vías de comunicación y caminos, que impiden la conectividad lateral de la ribera con el cauce.

- Deterioro de las riberas. La actuación directa sobre las riberas con talas, cultivos, pastoreo y repoblaciones forestales es elevada en muchos tramos. Principalmente se hace evidente en los tramos bajos del Bernesga, donde a las repoblaciones y a la ocupación por cultivos, se une la presencia de instalaciones industriales y graveras, que han eliminado las riberas. También hay en las riberas del río Esla en el tramo norte y con menos superficie en el tramo sur, una alta modificación de las riberas por la ocupación de estas por repoblaciones.

- Interrupción  de la continuidad longitudinal. Los obstáculos encontrados en el Esla y Bernesga son en su mayoría de gran tamaño, aunque hay algunos pequeños y franqueables, pero muchos tienen  alturas suficientemente grandes como para provocar en el río, remansos que modifican severamente la distribución de mesohábitats, estas obras modifican las características naturales del río, disminuyendo los tramos de corriente. Muchos están en uso, para la derivación de caudales hacia canales de riego. La mayoría de los obstáculos  son infranqueables para la fauna, y no tienen  dispositivo de paso,  lo que produce un efecto barrera  sobre la fauna que realiza movimientos migratorios de estos ríos. Es complejo en este Espacio reducir esta problemática, de forma que el esfuerzo pudiera tener consecuencias ambientales favorables elevadas, puesto que es difícil liberar tramos de gran longitud en estos ríos. La mejor zona de actuación es en la conexión del Esla en su tramo sur, con los otros tramos situados más al norte, y hacer franqueable este tramos hasta unirlo con el Bernesga, por la baja densidad de obstáculos que hay en esta zona, lo que podría suponer, si se  pudiera conseguir el franqueo de estos, liberar un segmento de río elevado.

Figura 1. Río Bernesga, zona más alta incluida en el Espacio, en La Seca, tramo de río de montaña, con vegetación de sauces arbustivos en sus orillas, hábitat tipo 3240.

Figura 2. Formaciones de alameda, hábitat 92A0, en Olaja de la Ribera, río Bernesga.

Figura  3. En el tramo bajo del Esla se encuentran tramos con las características del hábitat 3260la cobertura longitudinal de la vegetación de ribera es buena, en el tramo se producen  problemas por la  alteración del régimen de caudales.

Figura 4 Tramo del río Esla en las proximidades de Bretó, con depósitos de cantos y gravas laterales y presencia de poblaciones de plantas acuáticas en el cauce, hábitat 3260.

Figura 5. Tramo del río Esla en la zona norte, sauceda mixta, que ocupa la primera línea y plantaciones de chopo en la segunda banda.

Figura 6. Fresneda en Rueda del Almirante, río Esla, buena representación del hábitat 91B0. En este tramo este hábitat comparte el Espacio con una sauceda y en las zonas más alejadas al cauce hay repoblaciones de chopo.

Figura 7. Azud situado bajo un puente en Santa Olaja de la Ribera, en el río Bernesga, es infranqueable e impide la continuidad fluvial, en esta zona la continuidad de azudes y su proximidad, producen una transformación total del cauce que se convierte en una sucesión de estanques.

Figura 8. La solera de este puente se convierte en un obstáculo para la continuidad fluvial en el río Bernesga, la elevada disminución de la  sección del cauce,  explica la enorme incisión que se produce en este tramo, lo que produce el descalzado de los pilares del puente que se aprecia en la foto.

Figura 9. Repoblación de chopos ocupando la zona de ribera, muy abundantes en las proximidades  de Lorenzana en el final del tramo norte del Bernesga incluido en este Espacio.

Figura 10. Tramo del río Bernesga, en el que la morfología fluvial ha sido simplificada, se han eliminado las singularidades morfológicas y el cauce se ha convertido en un canal único, este tramo se encuentra aguas abajo de una sucesión de azudes a la salida del casco urbano de León.

Figura 11. Tramo del río Bernesga, en Lorenzana, presencia de motas y escollera, que impide la conectividad lateral del cauce con la llanura de inundación.

Figura 12. Tramo bajo del Bernesga, muy deteriorado en el polígono industrial del León, próximo a la depuradora. El espacio ripario ha sido modificado, desaparece la ribera que sólo presenta un línea de chopos repoblados, se acumulan materiales de deshecho en el cauce. Es un tramo con un elevado problema de incisión en el que el río se ha encajado en las arcillas y ha desaparecido, el lecho de gravas y cantos rodados

Figura 13. Otra zona muy deteriorada en el río Bernesga, con la ribera invadida y muy limitada la superficie que ocupa,  presencia de materiales ajenos  al cauce,  en el río.

Figura 14. Tramo del Esla en la zona situada más al sur de este Espacio, la fresneda se encuentra en un buen estado ocupando una posición próxima al río, en la parte posterior vuelven las alteraciones con la presencia de plantaciones de chopo.

Figura 15. La presencia de los azudes provoca una modificación de la morfología del tramo, aparecen zonas donde la acumulación de sedimentos provoca la proliferación de macrófitos.

Figura 16. Río Esla, alisedas en la parte baja de este río  próximo a la cola del embalse de Ricobayo.

Figura 17. Azud con código 3397, en el río Esla en Villamor, de piedra no tiene dispositivo de franqueo.

Figura 18. Río Esla en su tramo alto. Azud con código 3395. Curioso azud en V, de piedra es infranqueable y no tiene escala de peces, se encuentra en un tramo, donde la vegetación de ribera, presenta unas óptimas condiciones de conservación.

Figura 19. Río Esla, azud con código 3394 en Villahibiera. De franqueabilidad variable, dependiendo de la estación y el caudal.

Figura 20. Río Esla, este azud con código 3396, de grandes proporciones tiene escala de peces, pero se encuentra en un tramo en el que varios azudes aguas arriba y aguas abajo no la tienen y hacen poco práctica en términos de longitud de río liberado, su efectividad.

Figura 21. Río Esla en Vega de Monasterio, azud con código 3390. Es infranqueable y no tiene dispositivo de paso.

Figura 22. Río Bernesga en Lorenzana, la barra de piedras acumulada se utiliza para desviar agua a un canal próximo, una obra que acumula sedimentos y altera el régimen de  caudales, aunque como obstáculo es franqueable.

Figura 23. Río Bernesga en La Seca, azud con código 2283, construido con piedra, de poca altura es franqueable.

Figura 24. Río Bernesga en Cascantes, estación de aforo, con código 2303, la solera tiene más de 13 m. y lo convierte en un obstáculo infranqueable.

Figura 25. Río Bernesga en Cascantes, azud con código 2288, construido con piedra, de poca altura es franqueable dependiendo de la estación y el caudal.

.

Figura 26. Río Bernesga en Cascantes, tramo remandado por la presencia de un azud, se aprecia una franja de vegetación de ribera muy densa en la orilla de este tramo.

Figura 27. Río Bernesga en Santa Olaya de la ribera, azud con código 2295, está construido en hormigón y es infranqueable.

Figura 28. Río Bernesga en Alija de la Ribera, azud situado en un puente con  código 2310, la solera tienen más de 10 m. y lo convierte en un obstáculo infranqueable. Se observa el descalzado de los pilares del puente por los problemas de fuerte incisión que se producen en este tramo.

Figura 29. Río Esla en Bretó, azud no calificado en forma de U, que no ocupa transversalmente todo el ancho del cauce, sirve para desviar una parte del caudal a un canal de riego, puesto que deja una parte de río libre, es un obstáculo franqueable. Esta es una zona donde la presencia de obstáculos es muy baja, y se podría liberar una gran parte de espacio fluvial con una intervención no muy costosa.

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Esla_ Estación:_1a _ Paraje:_ Villomar _  Fecha:_29-7-2014 Tipo de valle: IV__

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 9 | 9 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 6 | 6 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 4+1 | 4+1 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 7 |
| 5. Condición de las orillas. | 11 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 8 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 8 |
| Puntuación final | 74. Regular. |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Esla_ Estación:_3a_ Paraje:_Vega de Monasterio _  Fecha:_29-7-2014 Tipo de valle: III__

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 7 | 7 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 5 | 5 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 4+2 | 4+2 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 8 |
| 5. Condición de las orillas. | 11 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 8 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 8 |
| Puntuación final | 61. Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_Esla_ Estación: 2a_ Paraje: Quintana de Rueda_ Fecha:_29-7-2014 Tipo de valle:_IV

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 9 | 9 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 6 | 6 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 4+2 | 4+2 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 8 |
| 5. Condición de las orillas. | 11 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 8 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 8 |
| Puntuación final | 79. Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_ Bernesga_ Estación: 1b _ Paraje:_ Lorenzana_ Fecha:_30-7-2014 Tipo de valle:_III

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 7 | 7 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 5 | 5 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 4+1 | 4+1 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 9 |
| 5. Condición de las orillas. | 3 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 9 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 9 |
| Puntuación final | 64. Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Bernesga_ Estación:_2b  _ Paraje:_Cascantes_  Fecha:_30-7-2014 Tipo de valle: III

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 8 | 8 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 6 | 6 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 4+2 | 4+2 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 10 |
| 5. Condición de las orillas. | 8 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 6 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 9 |
| Puntuación final | 73. Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_ Bernesga_ Estación: 1c _ Paraje:_ Vega de los Infanzones_ Fecha:_30-7-2014 Tipo de valle:_IV

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 9 | 9 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 6 | 6 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 4+2 | 4+2 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 9 |
| 5. Condición de las orillas. | 10 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 9 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 6 |
| Puntuación final | 76. Regular. |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Bernesga_ Estación:_2c  _ Paraje:_Santa Olaja de la Ribera_  Fecha:_30-7-2014 Tipo de valle: IV

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 9 | 9 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 6 | 6 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 3+1 | 3+1 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 6 |
| 5. Condición de las orillas. | 7 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 4 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 4 |
| Puntuación final | 59 Pobre |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Esla_ Estación:_1d_ Paraje:_Bretó_  Fecha:_30-7-2014 Tipo de valle: IV

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 12 | 12 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 11 | 11 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 6+3 | 6+3 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 11 |
| 5. Condición de las orillas. | 11 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 11 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 10 |
| Puntuación final | 107. Muy bueno |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_ Esla_ Estación: 2d _ Paraje:_ Castrofuerte_ Fecha:_30-7-2014 Tipo de valle:_IV

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 10 | 10 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 11 | 11 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 6+1 | 6+1 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 8 |
| 5. Condición de las orillas. | 8 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 7 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 11 |
| Puntuación final | 90. Bueno |

| Sector fluvial: Esla |  |  |  | Municipio: | VillomarAstudillo | Fecha: 30-7-2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA | PUNTOS | 9 |  | CALIDAD DEL CAUCE |  | PUNTOS | 13 |  | CALIDAD DE LAS RIBERAS | PUNTOS | 17 |
| Naturalidad del régimen de caudal |  | Naturalidad del trazado y de la morfología en planta |  |  | Continuidad longitudinal |  |  |  |
| Tanto la cantidad de caudal como su distribución temporal y sus procesos extremos responden a la dinámica natural | 10 pts |  | El trazado del cauce se mantiene natural y la morf. en planta presenta ccas. acordes a la cuenca y el valle | 10 pts |  | El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector y en ambas márgenes del cauce menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita | 10 pts |
|  |  |  | Se han registrado cambios de trazado artificiales y modif. antrópicas de la morfología en planta del cauce | Restar según long afect e import de cambios (-1a-8) |  | La continuidad longitud. de las riberas naturales puede estar interrumpida por usos del suelo permanentes (naves, graveras, carreteras…) o por superf. con usos del suelo no permanentes (choperas, cultivos, caminos…) | Restar según %long. discont. y % discont perm (-1a-10) |
| Aguas arriba o en el sector hay actuaciones humanas (embalses, vertidos, etc) que modifican la cantidad de caudal y/o su distribución temporal | Restar ptos según grado alteración de Q (-2 a -10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se observan cambios retrospectivos y progresivos en la morf. en planta de carácter antrópico | Restar según import. (-1 a -2) |  |  |  |  | TOTAL | 8 |
|  |  |  | TOTAL | 3 |  |  |  |  | TOTAL | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anchura del corredor ribereño |  |  |  |  |
| Disponibilidad y movilidad de sedimentos |  | Continuidad y naturalidad del lecho y de procesos longitudinales y verticales |  | Las riberas naturales supervivientes conservan toda su anchura potencial, de manera que cumplen perfectamente su papel en el sistema hidrogeomorfológico | 10 pts |
| El caudal sólido llega sin retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial ejerce su función de movilización y transporte de sedimentos | 10 pts |  |  |  |  |  |
|  |  |  | El cauce es natural y continuo; sus procesos longitudinales y verticales son funcionales, naturales y acordes con las ccas. de la cuenca, sustrato, pte y función hidrológica | 10 pts |  | La anchura de la ribera superviviente ha sido reducida por ocupación antrópica | Restar según % anchura media del corredor (de -2 a -8) |
| Hay presas que retienen sedimentos en la cuenca vertiente y en los sectores superiores del sistema fluvial | Restar según %cuenca vert. con retención de sed (-2 a -5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En el sector funcional hay infraestructuras transversales. al cauce que rompen la continuidad del mismo | Restar según tamaño del obstáculo y %long. embalsada (-1 a -5) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| Hay extracciones de áridos o dragados que reducen la disponibilidad de sedimento y alteran su movilidad | Restar según importancia y frec. (-2 a -4) |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
| En el sector hay indicios de dificultad en la movilidad de los sedimentos que pueden atribuirse a factores antrópicos | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Hay puentes, vados u otros obstáculos menores que alteran la continuidad longitudinal del cauce | Restar según haya más de 1 por km (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  |  |  |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 5 |
| Las vertientes del valle y pequeños afluentes que desembocan en el sector cuentan con alteraciones antrópicas que afectan a la movilidad de sedimentos | Restar según importancia (-1 a -3) |  | La topografía del lecho, sucesión de resaltes y remansos, granulometría de los materiales o la vegetación acuática o pionera muestran síntomas de haber sido alterados por dragados, limpiezas, etc | Restar según % long afectada (-1 a -3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Estructura, naturalidad y conectividad transversal |
|  |  |  | TOTAL | 3 |  |  |  |  | TOTAL | 4 |  | En las riberas supervivientes se conservan la estructura natural, la naturalidad de las sp. y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico | 10 pts |
| Funcionalidad de la llanura de inundación |  | Naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral |  | Hay presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, desbroces, basuras, uso recreativo…) que alteran su estructura, o bien la ribera se ha matorralizado por desconexión con el freático | Restar según import. alteraciones y %extensión (-1a-4) |
| La llanura de inundación puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de energía en crecida, laminación de Q-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos | 10 pts |  | El cauce es natural y con capac. de movilizarse lateralmente, márgenes naturales con morfol. acorde con los procesos de erosión y sedimentación | 10 pts |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La naturalidad de la vegetación ribereña ha sido alterada por invasiones o repoblaciones | Restar según importancia de alteraciones (-1 a -2) |
| La llanura de inundación cuenta con defensas longitudinales que restringen las funciones naturales de laminación, decantación y disipación de energía | Restar según contin. defensas y %restricc (-1a-5) |  | El cauce ha sufrido canalización total o hay defensas de margen no continuas o infraestructuras adosadas | Restar por % longitud afectada(-1a-6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | En el sector hay infraestructuras lineales, bien longitudinales o diagonales (carreteras, acequias, defensas, pistas, caminos…) que alteran la conectividad transversal del corredor | Restar según %suma long respecto la long de ribera (-1a-4) |
| La llanura de inundación tiene obstáculos transversales que alteran los procesos de desbordamiento e inundación y crecidas | Restar según abund. de obstác.(-1 a -2) |  | Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o intervenciones que modifican su morfología natural | Restar según importancia (-1 a -2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| La llanura de inundación presenta usos del suelo que reducen su funcionalidad natural o bien ha quedado colgada por dragados o canalización del cauce | Restar según superf. terrenos imperm.(-1 a -3) |  | Se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser efecto de actuaciones aguas arriba | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  | TOTAL | 3 |  |  |  |  | TOTAL | 4 |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 4 |
|  |  |  |  |  |  | VALOR FINAL DEL ÍNDICE IHG | 39 Calidad deficiente |  |  |  |  |