RECORRIDOS DE CAMPO

1.- Localización del Espacio Protegido.

Nombre y clave: ES4190132  Riberas del río Manzanas y afluentes.

Localidad principal: Nuez, San Martín del Pedroso, Latedo, San Mamed y Sejas de Aliste (Zamora).

UTM centrales aproximadas: 704416, 4619881.

Fechas de muestreo: 18-09-2014.

2.- Descripción

El Espacio incluye tramos fluviales de los ríos Manzanas, Cuevas, Colmenares, Trabazos, Ribera y Mamed, y de los arroyos del Fontano y del Puerto. La superficie englobada en este Espacio la define el cauce del río más una anchura de 25 m. en cada margen a lo largo de los tramos. El principal valor de este Espacio es el bosque de ribera formado por una aliseda bien constituida.

Podemos dividir  este Espacio en dos tramos: el tramo alto del río Manzanas hasta la localidad de San Martín del Pedroso y el tramo bajo desde esta localidad hasta el final del Espacio, incluyendo los afluentes del río Manzanas.

3.- Puntos de aplicación de índices.

En este Espacio se ha realizado una  descripción de las características generales de los ríos, siguiendo un recorrido de aguas arriba hacia aguas abajo.

3.1.- Aplicación de índices en el tramo alto.

3.1.1 Características generales. Primera parada río Manzanas.  UTM: 705839, 4637834.

1.- Se trata de un tramo sinuoso próximo a la localidad de Petisqueira. La  franja de vegetación de ribera a los lados del cauce está limitada por la presencia de actividades ganaderas.

2.- Descripción del valle: Valle relativamente abierto, tipo II,  la vegetación natural de ladera corresponde a un encinar acompañado por matorral mediterráneo, en el que se pueden encontrar actividades ganaderas  extensivas.

3.- Descripción del cauce: Anchura del cauce es de aproximadamente 30 m., la profundidad del bankfull es de 2 m., la profundidad de la lámina de agua es de 0,5-1 m. y su anchura es de 4 m. La granulometría presenta la siguiente distribución 20 % bolos, 60 % cantos, 10% arenas y 10 % gravas. El sombreado del cauce alcanza un 80 %, la cobertura de la vegetación acuática y colgante es de un 20% y se encuentra una alta cantidad de refugios por la presencia de cornisas bancos y cuevas.

La distribución de los mesohábitats en este tramo es 40% corriente, 20% rápido, 30 % tabla y 10% pozas.

4.- Estado de las aguas: aguas limpias sin turbidez,  con un recubrimiento de finos bajo próximo a un 70 %, no hay travertinización.

5.-Alteraciones generales: reducción de las riberas por pastoreo.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de  vegetación, la primera formada por alisos y fresnos como vegetación dominante y acompañados por algún ejemplar de sauce. En la segunda banda se encuentran chopos de repoblación. Estos entran en contacto con la vegetación de ladera formada por encinas y matorral mediterráneo. La alteración de la ribera y la vegetación de ladera, está producida por la presencia de ganado vacuno. En la banda de vegetación de ribera el grado de cobertura de las especies dominantes es de un  80 %. El ancho de ribera es de entre 5 a 15 m.

Primera banda: Árboles dominantes: Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia; Árbustos acompañantes: Salix fragilis, Salix atrocinerea.

Segunda banda: Populusxcanadiensis

7.- Valor del RQI.

Punto 1a- Coordenadas: 705839, 4637834. Petisqueira. Valor 91. Bueno.

3.2.- Aplicación de índices en el tramo bajo.

3.2.1 Características generales. Segunda parada: río Manzanas. UTM 703272, 4622254.

1.- Se trata de un tramo recto dentro de un segmento meandriforme irregular, en las proximidades de la localidad de San Martín del Pedroso.

2.- Descripción del valle: Valle abierto, tipo III,  la vegetación natural de ladera corresponde a un encinar con ejemplares de rebollos y matorral mediterráneo, también hay pinares en zonas elevadas. Además hay huertas y ganadería haciendo uso de la ribera, encontramos también  explotaciones forestales de chopos de repoblación.

3.- Descripción del cauce: Anchura del  cauce 50 m está confinado entre dos motas ligeramente elevadas, la profundidad del cauce es de 2,5 m., la lámina de agua tenía una profundidad de 1 m. y una anchura de 20 m. La granulometría del tramo estaba dominada por cantos y arenas y compuesta por: cantos 40%, arenas 40% y gravas 20%. Las orillas son inestables debido a la compactación producida por el ganado, y las explotaciones forestales. El sombreado del cauce es de un 60 %, y la vegetación acuática es de un 10%. La cantidad de refugios formados por cornisas, bancos y cuevas es moderada.

La distribución de mesohábitats es de 20% corriente y 80% tablas.

4.- Estado de las aguas: Presenta turbidez media, el sustrato tienen un recubrimiento en finos de un 80 % y  no hay  travertinización.

5.-Alteraciones generales: alteración de las riberas y alteraciones morfológicas por presencia de motas.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de vegetación, la primera adyacente al cauce, está formada por alisos como formación dominante acompañados por fresnos y sauces. La segunda banda de vegetación  está  formada por chopos de repoblación. El ancho de ribera está comprendido entre 1 a 12  m. en el margen izquierdo y entre 7 y 15 m. el margen derecho.

Primera banda: Árboles dominantes: Alnus glutinosa. Árboles subdominantes: Fraxinus angustifolia. Árbustos acompañantes: Salix atrocinerea

Segunda banda: Populusxcanadiensis

7.- Valor del RQI.

Río Manzanas:

Punto 1b- Coordenadas: 703272, 4622254. San Martín del Pedroso. Valor 79. Regular.

Río Sejas:

Punto 2b- Coordenadas: 711307, 4622659. Sejas de Aliste. Valor 79. Regular.

Punto 3b- Coordenadas: 706366, 4618882. Latedo. Valor 75. Regular.

Río Mamed:

Punto 4b- Coordenadas: 710644, 4618614. San Mamed. Valor 68. Regular.

4.- Identificación y estado de los hábitats hídricos del Espacio Protegido.

En la ficha descriptiva de este Espacio únicamente se cita como hábitats ligado al medio hídrico  el hábitat de ribera 91E0*.

Entre las formaciones de ribera domina el hábitat 91E0* a lo largo de todo el Espacio, se trata de un hábitat formado por alisedas acompañadas por Fraxinus angustifolia, cuyo estado depende  de los grados de  presión ejercida por explotaciones forestales, actividades agrícolas y ganaderas. Está formación estaba acompañada por ejemplares de sauce pero no consideramos que formen una sauceda continua, y que son fases de degradación de la anterior formación vegetal, por tanto no constituyen un hábitat en sí mismo, y consideramos más adecuado clasificar toda la ribera dentro del tipo 91E0*.

Durante la visita  se han visto zonas de pastos  ocupados por praderas y zonas de vegetación de herbáceas de gran talla, que corresponden con el hábitat  6420.

Dentro de los hábitats tipo río,  los tramos visitados tienen características de los hábitats 3260 y al 3240,  a pesar de que en la ficha descriptiva de este Espacio no se incluye ningún hábitat tipo río dentro de este Espacio.

5.- Revisión de los obstáculos.

Los obstáculos visitados han sido aquellos que se han considerado de mayor interés, bien por su tamaño, por su posición en la cuenca, o bien por poder ser objeto de una propuesta de actuación que pueda suponer una mejora del estado de este Espacio. Describimos los que se  visitaron durante este recorrido:

5.1 Obstáculos del tramo alto.

En este tramo se han visitado 3, en un recorrido desde aguas arriba hacia aguas abajo.

Obstáculo 1. Código 2949. Coordenadas UTM: 705839, 4637834; Río Manzanas; Localidad: Petisqueira. Es un azud de piedra y hormigón, se encuentra en buen estado y se utiliza para desviar agua por un canal y para formar piscinas naturales. Tiene 45 m. de largo, 0,9 m. de alto y 1,8 m. de ancho.

Es infranqueable y  no tiene dispositivo de paso. Crea un remanso de aproximadamente 205 m.

Obstáculo 2. Código 2961. Coordenadas UTM: 703857, 462848; Río Manzanas. Localidad Nuez. Es una presa de piedra, que actualmente está fuera de servicio, se usaba para desviar agua hacia un molino. Tiene 4 m. de largo, 65 m. de alto y 1 m. de ancho.

Es infranqueable y sin escala de peces. Crea un remanso de aproximadamente 358 m.

Obstáculo 3. Código 2966. Coordenadas UTM: 702667, 4625136; Río Manzanas. Localidad Quintanilha. Es un azud de piedra, en buen estado y que se utiliza para desviar agua por un canal y formar piscinas naturales. Tiene 90 m. de largo, 2,5 m. de alto y 1 m. de ancho.

Es infranqueable,  no tiene dispositivo de paso. Crea un remanso de aproximadamente 548 m.

5.2 Obstáculos del tramo bajo.

En este tramo se han visto 3.

Obstáculo 4. Código 2971. Coordenadas UTM: 703277, 4622254; Manzanas. Localidad San Martín del Pedroso. Es un azud de piedra, en buen estado y que desvía agua por un canal. Tiene 90 m. de largo, 2,5 m. de alto y 1 m. de ancho.

Es infranqueable y no tiene dispositivo de paso. Aguas arriba crea un remanso de aproximadamente 877 m.

Obstáculo 5. Azud sin código. Coordenadas UTM: 711357, 4622696; Río Sejas. Localidad Sejas de Aliste. Es un azud de piedra y hormigón, cuyo uso es desviar agua hacia un molino fuera de uso. Tiene 10 m. de largo, 0,5 m. de alto y 0,3 m. de ancho.

Es infranqueable, aunque en avenida es franqueable y no tiene dispositivo de paso.

Obstáculo 6. Código 4245. Coordenadas UTM: 706366, 4618882; Río Sejas. Localidad: Latedo. Es un obstáculo de hormigón, que forma parte de un paso de vías de comunicación. Tiene 18 m. de largo, 0.3 m. de alto y 0,6 m. de ancho.

Es infranqueable para algunos peces, pero en avenida puede ser franqueable.

6.- Conclusión sobre el estado de los hábitats del Espacio Protegido

El valor principal de este Espacio es la presencia mayoritaria de un bosque de ribera formado por alisedas en un estado de degradación variable entre bueno y regular, según  la aplicación del índice RQI, debido al  grado variable de presión de las  actividades agrícolas y ganaderas de la zona. Los tramos fluviales de este Espacio se complementan para dar protección a este río, con el Espacio Sierra de la Culebra en la cabecera del río Manzanas y su afluente, Arroyo del Cabrón.

Este Espacio presenta un gran número de obstáculos, por encima de 50. En algunos tramos estos obstáculos se encuentran muy juntos, produciendo una alteración importante de la continuidad fluvial. Aquellos que se encuentran en uso son utilizados para el riego, el abastecimiento de agua o recreo.

El índice de compartimentación IC es alto tanto en el río Manzanas como en sus afluentes, el río Sejas y el río Mamed, lo que supone que en estos tramos existe una alta compartimentación y está alterada la continuidad longitudinal. La problemática que presenta difiere desde los azudes que actualmente están en uso y son infranqueables hasta los que tienen poca capacidad de almacenar agua y son franqueables. También existen varios azudes que actualmente no tienen uso y/o están abandonados.

Respecto a los hábitats de ribera, las formaciones vegetales que se encuentran en la zona del río dentro del LIC podrían incluirse en el hábitat 91E0* formado por alisedas acompañadas por fresnos y  saucedas negras. Por otro lado, se han podido localizar zonas en las que las formaciones de vegetación herbácea ligada al medio hídrico, pueden calificarse como pertenecientes al hábitat 6420 y en buen estado, aunque posiblemente afectadas por  la utilización de las zonas para la ganadería. Durante el recorrido del tramo bajo de este Espacio, se han localizado los hábitats tipo río 3240 y 3260, no incluidos en la ficha descriptiva de este Espacio. La descripción del estado de los que se han detectado en la visita, es la siguiente:

- 3240. Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos. Este tipo de hábitat se encuentra dominante en el tramo alto del río Manzanas. En el tramo alto de este Espacio, se encuentran tramos representativos de este hábitat en buen estado, coincidiendo con zonas donde los bosques de ribera están mejor conservados, y con valores de RQI superiores a 90. Sin embargo, la gran cantidad de obstáculos en el cauce del río producen alteraciones hidromorfológicas, que modifican las características del tramo fluvial.

- 3260. Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. Este hábitat es dominante en el tramo bajo del río Manzanas, presentando aguas corrientes y con plantas sumergidas enraizadas en el lecho del río. Existe una alteración importante de este hábitat, especialmente de tipo hidromorfológico, por la presencia de un gran número de obstáculos, que además impiden la continuidad fluvial. Por otro lado, en el tramo bajo del río Manzanas existen defensas longitudinales que dificultan los procesos de conexión del cauce con la llanura.

- 91E0*.  Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Hábitat de ribera dominante, se encuentra localizado en los dos tramos en los que se ha dividido este Espacio, alto y bajo. Ocupa un alto porcentaje de la ribera de este Espacio, se encuentra en diferentes grados de degradación, en el tramo alto está muy bien conservada, con valores altos de RQI en Petisqueira por ejemplo, en el tramo bajo hay  zonas ligeramente más degradadas por la presión ejercida por prácticas agrícolas y ganaderas, de las pequeñas localidades cercanas.

- 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. Estas comunidades se han encontrado en zonas próximas a las riberas,  ligadas a zonas con freatismo temporal, próximas a la localidad de San Martín del Pedroso.

Dentro del grupo de las alteraciones más frecuentes en los ríos y sus riberas, consideramos que en este Espacio y afectando a los hábitats que se encuentran incluidos en él, se pueden destacar las siguientes.

- Deterioro de las riberas. La actuación directa sobre las riberas es elevada en muchos tramos, hay una fuerte presión ejercida por la ganadería extensiva y las pequeñas fincas de prados y cultivos, que merman el ancho del bosque de ribera.  Este deterioro de la ribera se encuentra en mayor proporción en el tramo más aguas abajo de este Espacio, haciéndose más evidente en los tramos próximos a los núcleos habitados.

- Limitación de los flujos sedimentarios. Esta alteración  puede llegar  a ser   importante en este Espacio, por el gran número de obstáculos que se encuentran en estos ríos. Estos obstáculos  limitan los aportes de sedimentos que quedan depositados en los remansos de estos azudes y como consecuencia se producen alteraciones morfológicas en el cauce aguas abajo, con una simplificación del canal y la formación de orillas inestables.

- Interrupción  de la continuidad longitudinal. Los obstáculos encontrados en estos ríos son de gran tamaño, con alturas en la mayor parte de ellos superiores  a un 1 m. y muchos están en uso, para la derivación de caudales hacia canales de riego. Producen una modificación severa de la distribución de mesohábitats, aumentando la longitud de río donde el agua está parada en los remansos producidos aguas arriba de los obstáculos. Esto contrasta con  los tramos de río en los que el agua fluye de forma libre donde hay más zonas de corriente, y se  presenta una alternancia muy equilibrada y completa de mesohábitats. Muchos de estos obstáculos son infranqueables y,  no disponen de dispositivo de paso, por lo que producen un efecto barrera  sobre la fauna que realiza movimientos migratorios de estos ríos.

- Reducción en la funcionalidad de la llanura de inundación.  En el tramo bajo del río Manzanas la llanura de inundación cuenta con diferentes instalaciones que actúan como defensas longitudinales, y que  restringen las funciones naturales de disipación de energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos.

Figura 1. Cauce río Manzanas (Tramo alto). Localidad Petisqueira, en la parte más aguas arriba del Espacio. La vegetación de ribera corresponde al hábitat 91E0*, que se encuentra degradado por la presión ganadera. Punto 1a.

Figura 2. Cauce río Manzanas (Tramo alto). Localidad Petisqueira, en la parte más aguas arriba del Espacio. El bosque de ribera que encuentra limitado en anchura por las prácticas ganaderas de la zona, se observan orillas inestables, por la ausencia de vegetación. Punto 1a.

Figura  3. Río Manzanas (Tramo alto). Localidad Nuez. Se identifica el hábitat 6420 de prados húmedos con juncos. Hábitat 3240.

Figura 4. Río Manzanas (Tramo alto). Localidad: Nuez. Remanso producido aguas arriba del azud 2961, sin uso e infranqueable. Se observa el hábitat 91E0* en el margen derecho y chopos de repoblación en el margen izquierdo.

Figura 5. Río Manzanas (Tramo alto). Localidad Quintanilha. El bosque de ribera representa el hábitat 91E0*, cuya anchura se encuentra restringida por la presencia de chopos de repoblación situados en el margen izquierdo.

Figura 6. Río Manzanas, en un tramo bajo del Espacio. Localidad: San Martín del Pedroso. Hábitat 91E0*, formado por alisedas y fresnos. En la imagen, remanso producido por el azud 2971 situado aguas abajo. Punto 1b.

Figura 7. Río Manzanas, en un tramo bajo del Espacio. Localidad: San Martín del Pedroso. El bosque de ribera se encuentra limitado en anchura y parcialmente interrumplido longitudinalmente, sustitución en las riberas por chopos de repoblación. En la orilla izquierda del río se encuentra el hábitat 6420. Punto 1b.

Figura  8. Río Sejas (Tramo bajo). Localidad Latedo. Bosque de ribera ocupado por huertas y pequeñas fincas ganaderas. Punto 3b.

Figura 9. Río Sejas (Tramo bajo). Localidad Latedo. Bosque de ribera formado por el hábitat 91E0* , en algunas zonas se encuentra este hábitat limitado en extensión,  por las actividades agrícolas y ganaderas. Punto 3b.

Figura 10. Río Mamed. Localidad San Mamed (Tramo bajo). Ribera cercana a la localidad de San Mamed y bosque reducido por las actividades agrícolas. Punto 4b.

Figura 11. Río Manzanas (Tramo alto). Localidad Petisqueira. Azud con código 2949 Remanso creado por el azud con código 1074. Es un azud de piedra y se utiliza para desviar agua por un canal y para formar piscinas naturales. Es infranqueable y  no tiene dispositivo de paso.

Figura 12. Río Manzanas (Tramo alto). Localidad Nuez. Presa con código 2961. Es una presa de piedra y se utilizaba para desviar agua por un canal, actualmente abandonado. Es infranqueable y  no tiene dispositivo de paso.

Figura 13. Río Manzanas (Tramo alto). Localidad Quintanilha. Azud con código 2966. Es un azud de piedra y se utiliza para desviar agua por un canal y crear zona de baño. Es infranqueable y  no tiene dispositivo de paso.

Figura 14. Río Manzanas (Tramo bajo). Localidad San Martín del Pedroso. Azud con código 2971. Es un azud de piedra y se utiliza para desviar agua por un canal. Es infranqueable y  no tiene dispositivo de paso.

Figura 15. Río Sejas (Tramo bajo). Localidad Sejas de Aliste. Azud sin código. Es un azud de piedra. Es infranqueable y  no tiene dispositivo de paso.

Figura 16. Río Mamed (Tramo bajo). Localidad San Mamed. Obstáculo con código 4239. Obstáculo que forma parte de un dispositivo de paso para vehículos. Es de hormigón y  en avenida puede ser franqueable, no tiene dispositivo de paso.

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Manzanas_ Estación:_1a _ Paraje:_Petisqueira_  Fecha:_18-09-2014 Tipo de valle: II__

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 11 | 11 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 7 | 7 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 6+3 | 5+1 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 9 |
| 5. Condición de las orillas. | 10 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 11 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 10 |
| Puntuación final | 91. Bueno |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Manzanas _ Estación:_1b  _ Paraje:_ San Martín del Pedroso _  Fecha:_18-09-2014 Tipo de valle: III__

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 9 | 11 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 5 | 6 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 5+1 | 6+3 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 7 |
| 5. Condición de las orillas. | 8 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 9 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 9 |
| Puntuación final | 79. Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_Sejas_ Estación: 2b_ Paraje: Sejas de Aliste_ Fecha:_18-09-2014 Tipo de valle:_I

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 9 | 9 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 7 | 8 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 8 | 8 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 8 |
| 5. Condición de las orillas. | 7 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 6 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 9 |
| Puntuación final | 79. Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Sejas_ Estación:_3b  _ Paraje:_ Latedo_  Fecha:_18-09-2014 Tipo de valle: II

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 8 | 8 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 4 | 4 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 5+3 | 5+2 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 8 |
| 5. Condición de las orillas. | 9 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 10 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 9 |
| Puntuación final | 75. Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_ Mamed_ Estación: 4b_ Paraje:_San Mamed_ Fecha:_18-09-2014 Tipo de valle:_II

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 7 | 7 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 5 | 5 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 5+3 | 5+3 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 7 |
| 5. Condición de las orillas. | 7 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 6 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 8 |
| Puntuación final | 68 Regular |

| Sector fluvial: Manzanas |  |  |  | Municipio: | San Martín del Pedroso | Fecha: 18-9-2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA | PUNTOS | 20 |  | CALIDAD DEL CAUCE |  | PUNTOS | 17 |  | CALIDAD DE LAS RIBERAS | PUNTOS | 22 |
| Naturalidad del régimen de caudal |  | Naturalidad del trazado y de la morfología en planta |  |  | Continuidad longitudinal |  |  |  |
| Tanto la cantidad de caudal como su distribución temporal y sus procesos extremos responden a la dinámica natural | 10 pts |  | El trazado del cauce se mantiene natural y la morf. en planta presenta ccas. acordes a la cuenca y el valle | 10 pts |  | El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector y en ambas márgenes del cauce menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita | 10 pts |
|  |  |  | Se han registrado cambios de trazado artificiales y modif. antrópicas de la morfología en planta del cauce | Restar según long afect e import de cambios (-1a-8) |  | La continuidad longitud. de las riberas naturales puede estar interrumpida por usos del suelo permanentes (naves, graveras, carreteras…) o por superf. con usos del suelo no permanentes (choperas, cultivos, caminos…) | Restar según %long. discont. y % discont perm (-1a-10) |
| Aguas arriba o en el sector hay actuaciones humanas (embalses, vertidos, etc) que modifican la cantidad de caudal y/o su distribución temporal | Restar ptos según grado alteración de Q (-2 a -10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se observan cambios retrospectivos y progresivos en la morf. en planta de carácter antrópico | Restar según import. (-1 a -2) |  |  |  |  | TOTAL | 9 |
|  |  |  | TOTAL | 8 |  |  |  |  | TOTAL | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anchura del corredor ribereño |  |  |  |  |
| Disponibilidad y movilidad de sedimentos |  | Continuidad y naturalidad del lecho y de procesos longitudinales y verticales |  | Las riberas naturales supervivientes conservan toda su anchura potencial, de manera que cumplen perfectamente su papel en el sistema hidrogeomorfológico | 10 pts |
| El caudal sólido llega sin retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial ejerce su función de movilización y transporte de sedimentos | 10 pts |  |  |  |  |  |
|  |  |  | El cauce es natural y continuo; sus procesos longitudinales y verticales son funcionales, naturales y acordes con las ccas. de la cuenca, sustrato, pte y función hidrológica | 10 pts |  | La anchura de la ribera superviviente ha sido reducida por ocupación antrópica | Restar según % anchura media del corredor (de -2 a -8) |
| Hay presas que retienen sedimentos en la cuenca vertiente y en los sectores superiores del sistema fluvial | Restar según %cuenca vert. con retención de sed (-2 a -5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En el sector funcional hay infraestructuras transversales. al cauce que rompen la continuidad del mismo | Restar según tamaño del obstáculo y %long. embalsada (-1 a -5) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| Hay extracciones de áridos o dragados que reducen la disponibilidad de sedimento y alteran su movilidad | Restar según importancia y frec. (-2 a -4) |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
| En el sector hay indicios de dificultad en la movilidad de los sedimentos que pueden atribuirse a factores antrópicos | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Hay puentes, vados u otros obstáculos menores que alteran la continuidad longitudinal del cauce | Restar según haya más de 1 por km (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  |  |  |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 7 |
| Las vertientes del valle y pequeños afluentes que desembocan en el sector cuentan con alteraciones antrópicas que afectan a la movilidad de sedimentos | Restar según importancia (-1 a -3) |  | La topografía del lecho, sucesión de resaltes y remansos, granulometría de los materiales o la vegetación acuática o pionera muestran síntomas de haber sido alterados por dragados, limpiezas, etc | Restar según % long afectada (-1 a -3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Estructura, naturalidad y conectividad transversal |
|  |  |  | TOTAL | 4 |  |  |  |  | TOTAL | 4 |  | En las riberas supervivientes se conservan la estructura natural, la naturalidad de las sp. y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico | 10 pts |
| Funcionalidad de la llanura de inundación |  | Naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral |  | Hay presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, desbroces, basuras, uso recreativo…) que alteran su estructura, o bien la ribera se ha matorralizado por desconexión con el freático | Restar según import. alteraciones y %extensión (-1a-4) |
| La llanura de inundación puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de energía en crecida, laminación de Q-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos | 10 pts |  | El cauce es natural y con capac. de movilizarse lateralmente, márgenes naturales con morfol. acorde con los procesos de erosión y sedimentación | 10 pts |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La naturalidad de la vegetación ribereña ha sido alterada por invasiones o repoblaciones | Restar según importancia de alteraciones (-1 a -2) |
| La llanura de inundación cuenta con defensas longitudinales que restringen las funciones naturales de laminación, decantación y disipación de energía | Restar según contin. defensas y %restricc (-1a-5) |  | El cauce ha sufrido canalización total o hay defensas de margen no continuas o infraestructuras adosadas | Restar por % longitud afectada(-1a-6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | En el sector hay infraestructuras lineales, bien longitudinales o diagonales (carreteras, acequias, defensas, pistas, caminos…) que alteran la conectividad transversal del corredor | Restar según %suma long respecto la long de ribera (-1a-4) |
| La llanura de inundación tiene obstáculos transversales que alteran los procesos de desbordamiento e inundación y crecidas | Restar según abund. de obstác.(-1 a -2) |  | Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o intervenciones que modifican su morfología natural | Restar según importancia (-1 a -2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| La llanura de inundación presenta usos del suelo que reducen su funcionalidad natural o bien ha quedado colgada por dragados o canalización del cauce | Restar según superf. terrenos imperm.(-1 a -3) |  | Se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser efecto de actuaciones aguas arriba | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  | TOTAL | 8 |  |  |  |  | TOTAL | 6 |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 6 |
|  |  |  |  |  |  | VALOR FINAL DEL ÍNDICE IHG | 59 Calidad moderada |  |  |  |  |