RECORRIDOS DE CAMPO

1.- Localización del Espacio Protegido.

Nombre y clave: ES4190131  Riberas del río Tuela y afluentes

Localidad principal: Hermisende (Zamora)

UTM centrales aproximadas: 672672, 4652614

Fechas de muestreo: 17-09-2014 y 18-09-2014

2.- Descripción

La superficie englobada en este Espacio, la define el cauce del río más una anchura de 25 m. en cada margen a lo largo de los tramos. El Espacio incluye tramos de los ríos Tuela, Baceiro, Gamoneda, Pedro, Pequeño y Leira, y de los arroyos Rivera de anta, Tuiza, Porto de la Meda y Fraga de la Osa, incluidas en las masas con código 239 y 267.

Este Espacio se puede dividir en dos tramos: un tramo alto desde la cabecera del Tuela hasta la localidad de Castrelos incluyendo el río Pedro y el río Leira, y un tramo bajo desde esta localidad hasta el final de este Espacio incluyendo el río Pequeño. En cada uno de los tramos en los que se ha dividido el Espacio, se aplicarán los índices y la descripción de los hábitats junto al resto de  observaciones en este Espacio.

3.- Puntos de aplicación de índices.

Para la aplicación de índices y la descripción de hábitats a lo largo de los ríos que forman este Espacio, se ha seguido un recorrido de aguas arriba hacia aguas abajo.

3.1.- Aplicación de índices en el tramo alto.

El tramo alto comprendería el segmento desde la cabecera hasta la localidad de Castrelos, incluyendo los ríos Pedro y Leira. En este tramo se ha realizado una descripción de las características generales del río Tuela antes de la confluencia con el río Pedro. Además se ha aplicado el índice RQI en distintas zonas de la ribera del río Tuela y de sus afluentes incluidos en este tramo.

3.1.1 Características generales. Primera parada: río Tuela UTM: 672131, 4656181.

1.- Se trata de un tramo sinuoso dentro de un segmento de río encajado en un cañón entre las localidades de Lubián y Chanos. La  franja de vegetación de ribera a los lados del cauce está limitada por el relieve de la zona y, la vegetación de ladera llega hasta las orillas del río.

2.- Descripción del valle: Valle cerrado tipo I, con una pendiente longitudinal elevada. La vegetación natural de las laderas es un  rebollar con matorral mediterráneo.

3.- Descripción del cauce: Anchura del cauce 25 m, la anchura de la lámina de agua es de 2 m., la profundidad del bankfull es de aproximadamente 2,5 m. y de la lámina de agua 0,5 m. La granulometría presenta la siguiente distribución 60% de roca madre, 25 % bolos y 15 % cantos. El sombreado del cauce alcanza un 70 %, tiene una abundante  presencia de refugios, producidos por cornisas y bancos y rocas, aunque la vegetación acuática y colgante es mínima.

La distribución de mesohábitats es de un 33 % rápido, 33 % corriente y un 33 % de pozas.

4.- Estado de las aguas: aguas limpias sin turbidez,  sin recubrimiento de finos.

5.-Alteraciones generales: sin alteraciones aparentes.

6.- Descripción de la ribera: Presenta una sola banda de  vegetación de ribera formada por  abedules, castaños y avellanos. En la banda arbórea el grado de cobertura de las especies dominantes es de un  75 %. El ancho de ribera es de aproximadamente 5 m., las bandas de vegetación ribereña presentan una estrecha  hilera de vegetación abierta.

Primera banda: Árboles dominantes: Betula  pendula, Corillus avellana y Castanea sativa. Especies acompañantes: Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Rosa sp.

7.- Valor del RQI.

Río Tuela:

Punto 1a- Coordenadas: 672131, 4656181, Lubián. Valor 104. Muy bueno.

Río Pedro:

Punto 2a- Coordenadas: 675564, 4657935, Hedroso. Valor 82. Bueno.

Río Leira:

Punto 3a- Coordenadas: 676375, 4656219, Aciberos. Valor 99. Bueno

3.2.- Aplicación de índices en el tramo bajo.

El tramo bajo comprendería el segmento desde la localidad de Castrelos hasta el final de este Espacio, incluyendo el río Pequeño. En este tramo se ha realizado una descripción de las características generales del río Tuela después de la confluencia con el río Pequeño. Además se ha aplicado el índice RQI en distintas zonas de la ribera del río Tuela y de su afluente incluido en este tramo.

3.2.1 Características generales. Segunda parada: río Tuela. UTM 672633, 4646511.

1.- Se trata de un tramo curvo aguas abajo de la confluencia del río Pequeño.

2.- Descripción del valle: Valle de relativamente abierto, tipo II,  la vegetación natural de la ladera la forma un rebollar con matorral mediterráneo. El uso actual es ganadería extensiva.

3.- Descripción del cauce: Anchura del  cauce más de 60 m, profundidad del bankfull es de 1,5 m.,  la anchura de la lámina  es de 4 m., profundidad de la lámina 0,5 m. Tramo recto, granulometría dominada por roca madre y compuesta por: 70 % roca madre, 10% bolos y 20% gravas. El sombreado del cauce alcanza un 60 %, tiene una abundante  presencia de refugios, producidos por raíces y rocas y en parte por vegetación, la vegetación acuática y colgante llega a recubrir un 30 % del cauce.

La distribución de mesohábitats es  un 10 % de rápidos, 80 % de corrientes y  un 10 % pozas.

4.- Estado de las aguas: No presenta turbidez, el sustrato tienen un recubrimiento en finos de un 20 %.

5.-Alteraciones generales: reducción de las riberas por la presión ganadera y alteraciones morfológicas por presencia de motas.

6.- Descripción de la ribera: Presenta dos bandas de vegetación. En la primera banda más próxima al cauce, se desarrolla una aliseda, a la que acompañan fresnos y sauces  arbustivos y arbóreos, se encuentran parches de macrófitos en el cauce o en las orillas. De forma dispersa, en la segunda banda se encuentran ejemplares de chopo repoblado, acompañados de plantas espinosas. El ancho de ribera está comprendido entre 5 y 15 m. en las dos orillas, las bandas presentan una cobertura continua.

Primera banda: Árboles dominantes: Alnus glutinosa y Fraxinus angustifolia. Árboles subdominantes: Salix atrocinerea y Salix salviifolia.

Segunda banda: Árboles dominantes: Populusxcanadiensis. Especies acompañantes: Rubus ulmifolius, Rosa sp., Crataegus monogyna.

7.- Valor del RQI.

Río Tuela:

Punto 1b- Coordenadas: 673697, 4648048,  Hermisende. Antes de la confluencia con el río Pequeño. Valor 77. Regular.

Punto 2b- Coordenadas: 672633, 4646511, Hermisende. Después de la confluencia con el río Pequeño. Valor 98. Bueno.

Río Pequeño:

Punto 3b- Coordenadas: 675572, 4648293, Hermisende. Valor 92. Bueno.

Punto 4b- Coordenadas: 672717, 4646621, Hermisende. Valor 94. Bueno.

4.- Identificación y estado de los hábitats hídricos del Espacio Protegido.

En la ficha descriptiva de este Espacio  se citan como hábitats ligados al medio hídrico  los siguientes: 91E0* y 6410.

No se cita ningún hábitat tipo río. Se incluye un  hábitat de ribera, el  91E0* y un humedal  temporal tipo prado, el 6410.

En este Espacio se encuentra bien representado el hábitat de ribera 91E0* formado por alisedas acompañadas por fresnos. El grado de alteración de la ribera depende, casi únicamente, de la presión ganadera de la zona.   Con respecto al tipo de hábitat tipo rio, la tipología de río que se ha encontrado se corresponde con un hábitat 3240, en el que se incluyen ríos de montaña del norte de la Península Ibérica con formaciones arbustivas de Salix de ramas flexibles.

Durante la visita  se han visto  praderas y zonas de vegetación de herbáceas que corresponden con el hábitat  6410,  este hábitat se encuentra muy disperso y ocupa pequeñas extensiones separadas unas de otras.

5.- Revisión de los obstáculos.

Los obstáculos visitados han sido aquellos que se han considerado de mayor interés, bien por su tamaño, por su posición en la cuenca, o bien por poder ser objeto de una propuesta de actuación que pueda suponer una mejora del estado de este Espacio. Describimos los que se  visitaron durante este recorrido:

5.1 Obstáculos del tramo alto.

En este tramo se ha visitado un obstáculo, situado en el río Leira.

Obstáculo 1. Código 2883. Coordenadas UTM: 676375, 4656219; Río Leira. Localidad Aciberos. Es un azud de piedra, desvía agua a un canal para riego. Tiene 7 m. de largo, 1,1 m. de alto y 0,3 m. de ancho.

Es infranqueable aunque con caudales altos puede ser franqueable para algunos peces,  no tiene dispositivo de paso. No crea remanso aguas arriba.

A lo largo de este río se observa un gran número de obstáculos  naturales.

5.2 Obstáculos del tramo bajo.

En este tramo se ha visitado 3 obstáculos, 1 en el río Tuela y dos en río Pequeño.

Obstáculo 2. Código 2724. Coordenadas UTM: 673697, 4648048; Río Tuela. Localidad Hermisende. Es un azud de  hormigón y piedra, que se usa para recreo formando piscinas naturales. Tiene 34 m. de largo, 4,3 m. de alto y 5 m. de ancho.

Es infranqueable, está en buen estado y no tiene dispositivo de paso. Crea un remanso de 200 m. aguas arriba.

Obstáculo 3. Código 4389. Coordenadas UTM: 675451, 4648495; Río Pequeño. Localidad Hermisende. Es un azud de hormigón, en buen estado, que se utiliza para desviar agua a un canal. Tiene 2,3 m. de largo, 1 m. de alto y 0.2 m. de ancho.

Es infranqueable,  no tiene dispositivo de paso.

Obstáculo 4. Código 4387. Coordenadas UTM: 675936, 4648165; Río Pequeño. Hermisende. Es un azud de  piedra. Tiene 16 m. de largo, 1,5 m. de alto y 0,4 m. de ancho. Actualmente está abandonado y en mal estado.

Es infranqueable y no tiene dispositivo de paso. Crea remanso aguas arriba de 40 m.

6.- Conclusión sobre el estado de los hábitats del Espacio Protegido

Este Espacio protegido se articula principalmente siguiendo el eje fluvial del río Tuela, incluido todo el tramo de río dentro del ámbito español. Por otro lado, también se encuentran dentro de este Espacio los afluentes como el río Pedro, el río Leira, el río Tuiza, el río Pequeño y el río Gamonera. El valor principal de este Espacio son sus alisedas formado bosques en galería, bien conservados en algunos tramos pero que se encuentran alteradas por las prácticas de ganadería extensiva de la zona. En menor medida la ribera también se encuentra deteriorada por la presencia de ejemplares dispersos de chopos de repoblación y/o pequeñas explotaciones forestales de estos árboles.

Este Espacio presenta un número elevado de obstáculos, se han registrado y están catalogados  98. En algunos tramos están muy juntos y producen una alteración importante de la continuidad fluvial, la mayoría están en uso. La presencia de este gran número de obstáculos produce una modificación de la morfología fluvial y una alteración de los procesos fluviales, así como de los movimientos de la fauna en los ríos Tuela, Tuiza, Pedro, Leira y Pequeño. El índice de compartimentación IC de la masa 239, que  corresponde a estos ríos es elevado lo que indica graves problemas para la franqueabilidad de los obstáculos, y una alteración de la continuidad longitudinal del río. Algunos de estos azudes no suponen una gran presión sobre el río  por ser pequeños, otros no tienen uso y/o están abandonados pero siguen siendo infranqueables;  las presas y azudes que aunque están en explotación y en buen estado, son totalmente infranqueables.

Respecto a la presencia de hábitats ligados al medio hídrico, se ha identificado la presencia del hábitat 3240 correspondiente a ríos de montaña del norte de la Península Ibérica con formaciones arbustivas de Salix o Hippophae, y que no se cita en la ficha descriptiva de este Espacio. En cuanto a los hábitats de ribera, la formación vegetal dominante corresponde al hábitat 91E0*, formado por bosques de ribera de aliso y fresno propios de la mitad septentrional y occidental ibérica. Se han podido localizar zonas en las que las formaciones, de vegetación herbácea, ligada al medio hídrico puede calificarse como pertenecientes  al hábitat 6410, pero en extensión pequeñas, posiblemente afectadas por  la ganadería. La descripción del estado de los que se han detectado en la visita, es la siguiente:

- 3240. Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos. En la ficha descriptiva de este Espacio no se incluye ningún hábitat tipo río. Sin embargo, durante la visita se ha identificado tramos fluviales que concuerdan con el tipo 3240, pues se tratan de ríos de montaña del ecotipo 25 (Ríos de montaña húmeda silícea), con una granulometría en el lecho dominada por cantos y bolos, y ejemplares de sauces con ramas flexibles, que soportan las crecidas de los ríos. En este espacio se encuentran tramos con la representación de este hábitat en buen estado, aunque en muchos otros es difícil su identificación por la alteración que genera la gran cantidad de obstáculos, que producen una alteración hidromorfológica, tanto aguas arriba del obstáculo como aguas abajo.

- 91E0*.  Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Este tipo de hábitat se encuentra como hábitat mayoritario en el tramo que hemos denominado como bajo de la ribera del río Tuela; en el tramo alto aumenta la complejidad de las especies arbóreas presentes, apareciendo tramos donde domina el aliso, con otros donde existe una formación mixta  con  abedules, avellanos y castaños. En general el estado de conservación es bueno, con pocas zonas donde hay algunos síntomas  de degradación.

- 6410. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas del Molinion caeruleae o algunas especies de Juncus. Estas comunidades se han encontrado en zonas próximas a las riberas,  ligadas a zonas con freatismo temporal.

Dentro del grupo de las alteraciones más frecuentes en los ríos y sus riberas, consideramos que en este Espacio y afectando a los hábitats que se encuentran incluidos en él, se pueden destacar las siguientes.

- Limitación de los flujos sedimentarios. Esta alteración  es muy severa en este Espacio,  debido al gran número de azudes que  limitan los aportes de sedimentos, que quedan retenidos en los remansos formados por estos obstáculos.  Como consecuencia los caudales que fluyen aguas abajo, llevan una carga menor de sedimentos y producen  una alteración de los procesos geomorfológicos de estos ríos, que se manifiesta por ejemplo en la simplificación del canal principal y en la presencia de orillas inestables.

- Reducción en la funcionalidad de la llanura de inundación.  Tanto en el tramo alto como en  el tramo bajo del Espacio, se encuentran diferentes instalaciones, como protección de márgenes y pequeñas motas, que actúan como defensas longitudinales, y que  restringen las funciones naturales de disipación de energía en crecida, laminación de caudales-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos.

- Deterioro de las riberas. En las riberas del río Tuela, más concretamente en el tramo bajo, se han encontrado  modificación de las riberas por la ocupación de estas por repoblaciones, aunque la presencia de estas es dispersa y de poca extensión. En este tramo, también existen zonas en las que la vegetación de ribera está alterada debido a las prácticas de ganadería extensiva.

- Interrupción  de la continuidad longitudinal. Los obstáculos encontrados en estos ríos son de gran tamaño, con alturas en la mayor parte de ellos superiores  a 1,5 m. y muchos están en uso, para la derivación de caudales hacia canales de riego. Producen una modificación severa de la distribución de mesohábitats, aumentando la longitud de río donde el agua está parada en los remansos producidos aguas arriba de los obstáculos. Esto produce una  modificación en la  distribución de mesohábitats, que en los tramos de río que están naturalizados presenta una alternancia muy equilibrada y completa de mesohábitats. Muchos son infranqueables y,  no disponen de dispositivo de paso, por lo que producen un efecto barrera  sobre la fauna que realiza movimientos migratorios de estos ríos.

Figura 1. Río Tuela (Tramo alto). Localidad Lubián. La vegetación de ribera y la de ladera formada por Quercus pyrenaica, están en contacto. Punto 1a.

Figura 2. Río Tuela (Tramo bajo). Localidad: Hermisende. Antes de la confluencia con el río Pequeño. Hábitat 91E0*. Punto 1b.

Figura  3. Río Tuela, tramo bajo. Localidad: Hermisende, en el azud de recreo 2724. Se observan las repoblaciones de chopos en ambas orillas del río. Punto 1b.

Figura 4 Río Tuela, tramo bajo. Después de la confluencia con el río Pequeño. Localidad: Hermisende. Hábitat 91E0* acompañado por Salix atrocinerea. Punto 2b.

Figura 5. Río Pedro. (Tramo alto). Localidad Hedroso. Este tramo se incluye en el hábitat 3240. Simplificación del canal fluvial y limitación de la sección  por la ocupación de la ribera y las protecciones colocadas en los márgenes para zona de recreo. Punto 2a.

Figura 6. El río Pedro (Tramo alto). Hábitat 3240. Localidad Hermisende. Punto 2a.

Figura 7. Río Leira. (Tramo alto). Zona de grandes pendientes con vegetación de ladera que llega al cauce del río. La vegetación de ribera está formada por abedules, castaños y en menor proporción alisos. Punto 3a.

Figura  8. Río Pequeño. Tramo bajo. Localidad Hermisende. La vegetación de ribera está formada por alisos y fresnos, hábitat 91E0*, hábitat en buen estado general, aunque alterado por la presencia de ganado. Punto 3b.

Figura 9. Río Pequeño. Localidad Hermisende. Se aprecia la alteración producida por las prácticas ganaderas de la zona y los pastizales que se encuentran a ambos márgenes del río. Punto 3b.

Figura 10. Río Pequeño (Tramo bajo). Localidad Hermisende. Se aprecia un valle tipo II, con una buena cobertura de la vegetación de ladera y una vegetación de ribera limitada en anchura en algunos tramos por la presencia de pastizales para el ganado. Punto 4b.

Figura 11. Río Pequeño. (Tramo bajo). Localidad Hermisende. La vegetación de ribera está formada por alisedas acompañadas de fresnos, hábitat 91E0*. En el margen derecho del río se aprecian los pastizales utilizados por el ganado vacuno. Punto 4b.

Figura 12. Río Pequeño. (Tramo bajo) Localidad: Hermisende. Hábitat tipo río 3240.

Figura 13. Río Leira. Tramo alto. Localidad: Aciberos. Azud con código 2883, es de piedra, infranqueable aunque en avenida puede ser franqueable para algunos peces,  no tiene dispositivo de paso.

Figura 14. Río Tuela. Tramo bajo. Localidad Hermisende. Azud con código 2724 de hormigón y piedra, totalmente infranqueable y sin escala de peces.

Figura 15. Río Pequeño. Tramo bajo. Localidad Hermisende. Azud con código 4389 infranqueable, sin escala de peces que desvía agua a un canal.

Figura 16. Río Pequeño (Tramo bajo). Azud con código 4387. Un azud de piedra, actualmente está abandonado.

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Tuela _ Estación:_1a _ Paraje:_Lubián_  Fecha:_17-09-2014 Tipo de valle: I__

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 12 | 12 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 9 | 9 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 10 | 10 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 10 |
| 5. Condición de las orillas. | 11 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 10 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 11 |
| Puntuación final | 104 Muy bueno |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Pedro_ Estación:_2a  _ Paraje:_Hedroso_  Fecha:_ 17-09-2014 Tipo de valle: II__

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 10 | 10 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 5 | 5 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 5+4 | 5+4 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 8 |
| 5. Condición de las orillas. | 8 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 7 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 11 |
| Puntuación final | 82 Bueno |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_Leira _ Estación: 3a_ Paraje: Aciberos_ Fecha:_ 17-09-2014 Tipo de valle:_I

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 12 | 12 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 9 | 9 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 6+4 | 6+4 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 9 |
| 5. Condición de las orillas. | 10 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 8 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 10 |
| Puntuación final | 99 Bueno |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:__Tuela_ Estación:_1b  _ Paraje:_ Hermisende_  Fecha:_17-09-2014 Tipo de valle: II

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 10 | 10 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 6 | 6 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 5+2 | 5+2 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 8 |
| 5. Condición de las orillas. | 10 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 6 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 7 |
| Puntuación final | 77 Regular |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_ Tuela_ Estación: 2b _ Paraje:_Hermisende_ Fecha:_18-09-2014 Tipo de valle:_II

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 11 | 11 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 8 | 8 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 7+4 | 7+2 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 9 |
| 5. Condición de las orillas. | 11 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 9 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 11 |
| Puntuación final | 98 Bueno |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_ Pequeño_ Estación: 3b _ Paraje:_Hermisende_ Fecha:_18-09-2014 Tipo de valle:_II

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 11 | 11 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 7 | 7 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 6+3 | 6+2 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 8 |
| 5. Condición de las orillas. | 10 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 10 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 11 |
| Puntuación final | 92 Bueno |

ESTADILLO DE ÍNDICE RQI

Río:_ Pequeño_ Estación: 4b _ Paraje:_Hermisende_ Fecha:_18-09-2014 Tipo de valle:_II

| ATRIBUTOS | VALOR (de 1 a 12) |
| --- | --- |
|  | Margen izquierdo | Margen derecho |
| 1. Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural (estrato arbóreo y arbustivo) | 11 | 11 |
| 2. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río (vegetación leñosa y helófitos). | 7 | 6 |
| 3. Composición y estructura de la vegetación riparia. | 6+4 | 6+4 |
| 4. Regeneración natural de la vegetación riparia (estrato arbóreo y arbustivo). | 9 |
| 5. Condición de las orillas. | 10 |
| 6. Conectividad lateral de la ribera con el cauce. | 9 |
| 7. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. | 11 |
| Puntuación final | 94 Bueno |

| Sector fluvial: Tuela |  |  |  | Municipio: | Hermisende | Fecha: 18-9-2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA | PUNTOS | 17 |  | CALIDAD DEL CAUCE |  | PUNTOS | 20 |  | CALIDAD DE LAS RIBERAS | PUNTOS | 27 |
| Naturalidad del régimen de caudal |  | Naturalidad del trazado y de la morfología en planta |  |  | Continuidad longitudinal |  |  |  |
| Tanto la cantidad de caudal como su distribución temporal y sus procesos extremos responden a la dinámica natural | 10 pts |  | El trazado del cauce se mantiene natural y la morf. en planta presenta ccas. acordes a la cuenca y el valle | 10 pts |  | El corredor ribereño es continuo a lo largo de todo el sector y en ambas márgenes del cauce menor, siempre que el marco geomorfológico del valle lo permita | 10 pts |
|  |  |  | Se han registrado cambios de trazado artificiales y modif. antrópicas de la morfología en planta del cauce | Restar según long afect e import de cambios (-1a-8) |  | La continuidad longitud. de las riberas naturales puede estar interrumpida por usos del suelo permanentes (naves, graveras, carreteras…) o por superf. con usos del suelo no permanentes (choperas, cultivos, caminos…) | Restar según %long. discont. y % discont perm (-1a-10) |
| Aguas arriba o en el sector hay actuaciones humanas (embalses, vertidos, etc) que modifican la cantidad de caudal y/o su distribución temporal | Restar ptos según grado alteración de Q (-2 a -10) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Se observan cambios retrospectivos y progresivos en la morf. en planta de carácter antrópico | Restar según import. (-1 a -2) |  |  |  |  | TOTAL | 10 |
|  |  |  | TOTAL | 5 |  |  |  |  | TOTAL | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anchura del corredor ribereño |  |  |  |  |
| Disponibilidad y movilidad de sedimentos |  | Continuidad y naturalidad del lecho y de procesos longitudinales y verticales |  | Las riberas naturales supervivientes conservan toda su anchura potencial, de manera que cumplen perfectamente su papel en el sistema hidrogeomorfológico | 10 pts |
| El caudal sólido llega sin retención alguna de origen antrópico y el sistema fluvial ejerce su función de movilización y transporte de sedimentos | 10 pts |  |  |  |  |  |
|  |  |  | El cauce es natural y continuo; sus procesos longitudinales y verticales son funcionales, naturales y acordes con las ccas. de la cuenca, sustrato, pte y función hidrológica | 10 pts |  | La anchura de la ribera superviviente ha sido reducida por ocupación antrópica | Restar según % anchura media del corredor (de -2 a -8) |
| Hay presas que retienen sedimentos en la cuenca vertiente y en los sectores superiores del sistema fluvial | Restar según %cuenca vert. con retención de sed (-2 a -5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | En el sector funcional hay infraestructuras transversales. al cauce que rompen la continuidad del mismo | Restar según tamaño del obstáculo y %long. embalsada (-1 a -5) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| Hay extracciones de áridos o dragados que reducen la disponibilidad de sedimento y alteran su movilidad | Restar según importancia y frec. (-2 a -4) |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
| En el sector hay indicios de dificultad en la movilidad de los sedimentos que pueden atribuirse a factores antrópicos | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Hay puentes, vados u otros obstáculos menores que alteran la continuidad longitudinal del cauce | Restar según haya más de 1 por km (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  |  |  |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 7 |
| Las vertientes del valle y pequeños afluentes que desembocan en el sector cuentan con alteraciones antrópicas que afectan a la movilidad de sedimentos | Restar según importancia (-1 a -3) |  | La topografía del lecho, sucesión de resaltes y remansos, granulometría de los materiales o la vegetación acuática o pionera muestran síntomas de haber sido alterados por dragados, limpiezas, etc | Restar según % long afectada (-1 a -3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Estructura, naturalidad y conectividad transversal |
|  |  |  | TOTAL | 4 |  |  |  |  | TOTAL | 4 |  | En las riberas supervivientes se conservan la estructura natural, la naturalidad de las sp. y toda la complejidad y diversidad transversal, no existiendo ningún obstáculo antrópico | 10 pts |
| Funcionalidad de la llanura de inundación |  | Naturalidad de las márgenes y de la movilidad lateral |  | Hay presiones antrópicas en las riberas (pastoreo, desbroces, basuras, uso recreativo…) que alteran su estructura, o bien la ribera se ha matorralizado por desconexión con el freático | Restar según import. alteraciones y %extensión (-1a-4) |
| La llanura de inundación puede ejercer sin restricción antrópica sus funciones de disipación de energía en crecida, laminación de Q-punta por desbordamiento y decantación de sedimentos | 10 pts |  | El cauce es natural y con capac. de movilizarse lateralmente, márgenes naturales con morfol. acorde con los procesos de erosión y sedimentación | 10 pts |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | La naturalidad de la vegetación ribereña ha sido alterada por invasiones o repoblaciones | Restar según importancia de alteraciones (-1 a -2) |
| La llanura de inundación cuenta con defensas longitudinales que restringen las funciones naturales de laminación, decantación y disipación de energía | Restar según contin. defensas y %restricc (-1a-5) |  | El cauce ha sufrido canalización total o hay defensas de margen no continuas o infraestructuras adosadas | Restar por % longitud afectada(-1a-6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | En el sector hay infraestructuras lineales, bien longitudinales o diagonales (carreteras, acequias, defensas, pistas, caminos…) que alteran la conectividad transversal del corredor | Restar según %suma long respecto la long de ribera (-1a-4) |
| La llanura de inundación tiene obstáculos transversales que alteran los procesos de desbordamiento e inundación y crecidas | Restar según abund. de obstác.(-1 a -2) |  | Las márgenes del cauce presentan elementos no naturales, escombros o intervenciones que modifican su morfología natural | Restar según importancia (-1 a -2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 0 (ribera eliminada) | Restar -10 puntos |
| La llanura de inundación presenta usos del suelo que reducen su funcionalidad natural o bien ha quedado colgada por dragados o canalización del cauce | Restar según superf. terrenos imperm.(-1 a -3) |  | Se observan síntomas de que la dinámica lateral está limitada o no hay un buen equilibrio entre márgenes de erosión y de sedimentación, pudiendo ser efecto de actuaciones aguas arriba | Restar según importancia (-1 a -2) |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 1 | Restar -2 puntos |
|  |  |  |  |  |  | Si la Continuidad longitudinal ha resultado 2 ó 3 | Restar -1 puntos |
|  |  |  | TOTAL | 8 |  |  |  |  | TOTAL | 8 |  | *Si al aplicar estos puntos el resultado final es negativo, valorar 0 | TOTAL | 7 |
|  |  |  |  |  |  | VALOR FINAL DEL ÍNDICE IHG | 64 Calidad Buena |  |  |  |  |